建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称：年产1600吨阻隔膜技改项目

建设单位：淄博文熙包装制品有限公司

二〇二一年七月

建设单位：淄博文熙包装制品有限公司

项目名称：年产1600吨阻隔膜技改项目

建设地址：淄博市临淄区乙烯南路北侧（辛店）

文件类型：建设项目竣工环境保护验收监测报告表

检测单位：淄博国源检测有限公司

电话：（0533）7859830

邮编：254000

地址：山东省淄博市临淄区齐陵路56号

# 前言

淄博文熙包装制品有限公司，注册地址山东省淄博市临淄区乙烯南路与乙烯东路交叉口往东500米路北，注册资本5000万元，法人代表曹译文。淄博文熙包装制品有限公司于2020年7月购买了临淄区辛店嘉贵泡沫加工厂，厂区占地面积16124平方米，东侧为空地、西侧为嘉木生物、北侧为隆信化工、南侧为乙烯南路。

淄区辛店嘉贵泡沫加工厂原有“年产40万套泡沫包装产品项目”，于2008年3月12日取得淄博市环境保护局临淄分局审批意见（无文号，见附件），于2012年6月29日取得淄博市环境保护局临淄分局的验收意见（环验[2012]92号）。

临淄区辛店嘉贵泡沫加工厂于2019年对原有“年产40万套泡沫包装产品项目”进行升级改造，建设“60万套/年泡沫制品技改项目”，该项目于2019年6月26日取得淄博市生态环境局临淄分局审批意见（文号：临环审字[2019]86号），项目建成后企业于2020年6月16日进行了自主验收。目前企业环保手续的“三同时”执行情况如下：

表1  环保手续“三同时”执行情况表

| 序号 | 项目名称 | 环评审批情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产40万套泡沫包装产品项目 | 2008年3月12日取得淄博市环境保护局临淄分局审批意见 | 2012年6月29日取得淄博市环境保护局临淄分局的验收意见（环验[2012]92号） |
| 2 | 60万套/年泡沫制品技改项目 | 2019年6月26日取得淄博市生态环境局临淄分局审批意见（文号：临环审字[2019]86号） | 2020年6月16日进行了自主验收 |
| 厂区现有60万套/年泡沫制品生产线，目前正常运行，技改项目淘汰11台泡沫制品成型机，减少一半泡沫制品产能 |

年产1600吨阻隔膜技改项目建设性质为技改，占地面积16124平方米，投资1000万元，建设内容为：利用原有厂房及附属设施，增加阻隔膜产品的生产，减少塑料泡沫制品产量，淘汰部分成型机（11台），新增吹膜机、分切机等自动化程度高、安全、高效的设备，技改后产品产能为塑料泡沫制品30万套/年，阻隔膜1600吨/年；

工程组成包括：1#厂房，占地面积995m2；2#厂房，占地面积1760m2；3#厂房，占地面积1825m2；4#厂房，占地面积1452m2以及相应的辅助设施等；环保工程包括：1套二级活性炭吸附装置、危险废物暂存间、一般固废暂存场所、隔音降噪设施等。

淄博文熙包装制品有限公司2020年9月委托山东美陵中联环境工程有限公司编制了《淄博文熙包装制品有限公司年产1600吨阻隔膜技改项目环境影响报告表》，2020年12月9日由淄博市生态环境局临淄分局进行审批通过（临环审字【2020】160号）。

项目已取得排污许可登记（登记编号：91370305MA3RKB5G9X001X），符合相关法律法规的要求。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在运营期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

淄博文熙包装制品有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）开展相关验收调查工作，同时委托淄博国源检测有限公司于2021年8月2-3日对项目环保设施及污染物排放情况进行检测。根据验收检测结果和现场调查情况编写本验收报告。

表一、验收项目概况

| 建设项目名称 | 年产1600吨阻隔膜技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 淄博文熙包装制品有限公司 |
| 建设项目主管部门 | 淄博市生态环境局临淄分局 |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改√ |
| 建设地点 | 淄博市临淄区乙烯南路北侧（辛店） |
| 立项时间 | 2020.8 | 立项文号 | 2020-370305-29-03-090330 |
| 环评时间 | 2020.9 | 环评报告表 编写单位 | 山东美陵中联环境工程有限公司 |
| 环评报告表 审批部门 | 淄博市生态环境局临淄分局 | 审批时间与文号 | 临环审字【2020】160号 |
| 开工时间 | 2021.2 | 竣工时间 | 2021.6 |
| 调试时间 | 2021.7 | 申领排污许可证 情况 | 已申领91370305MA3RKB5G9X001X |
| 验收工作的组织与启动时间 | 2021年7月 |
| 验收监测方案编制 | 是 √ 否（划√） | 验收监测方案 编制时间 | 2021.7.20 |
| 现场验收监测时间 | 2021年8月2-3日 | 环保设施 设计单位 | 无 |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资概算 | 20万元 | 比例 | 2% |
| 实际总投资 | 1000万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 2% |
| 占地面积 | 16124m2 | 建筑面积 | 10000m2 |
| 主要产品名称 | 塑料泡沫包装产品、塑料泡沫保温板材、阻隔膜 |
| 设计储存能力 | 塑料泡沫包装产品25万套/年、塑料泡沫保温板材5万套/年、阻隔膜1600吨/年 |
| 实际储存能力 | 塑料泡沫包装产品25万套/年、塑料泡沫保温板材5万套/年、阻隔膜1600吨/年 |
| 验收工作由来 | 淄博文熙包装制品有限公司年产1600吨阻隔膜技改项目，位于淄博市临淄区乙烯南路北侧（辛店），总投资1000万元。其环境影响报告表已由淄博市生态环境局临淄分局以“临环审字【2020】160号”批准通过，项目建成后，按照《国务院关于修改（建设项目竣工环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |
| 验收范围与内容 | 此次竣工验收监测是对淄博文熙包装制品有限公司年产1600吨阻隔膜技改项目的环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，生产运行负荷已经达到设计生产能力的75%以上。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。 |
| 验收监测报告 形成过程 | 2021年7月，委托淄博国源检测有限公司承担该项目的竣工环境保护验收工作。接受委托后，淄博国源检测有限公司于2021年7月20日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。 于2021年8月2-3日对该项目进行了现场监测及检查，根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。 |

表二、验收依据

| 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和 规范 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020.4.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（部令第16号）； 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单（环境保护部公告2013 年第 36 号）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部 2013.6.8）。 |
| --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收技术规范 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（国家环保部环办[2015]52号） 《临淄区关于规范建设单位自主开展建设项目环境保护竣工验收的通知》； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《排污单位自行监测技术指南 导则》； 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； 《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007； 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T373-2007； 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014。 |
| 建设项目环境影响报告书（表）及审批 部门审批决定 | 《淄博文熙包装制品有限公司年产1600吨阻隔膜技改项目环境影响报告表》（编制单位：山东美陵中联环境工程有限公司） 淄博市生态环境局临淄分局《关于淄博文熙包装制品有限公司年产1600吨阻隔膜技改项目环境影响报告表的审批意见》，临环审字【2020】160号 |
| 主要污染物 总量审批文件 | 项目已取得总量确认书，LZZL【2020】144号，总量控制指标为VOCs：1.44t/a。 |
| 环境保护部门其他审批文件 | 无 |

表三、工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置 淄博文熙包装制品有限公司年产1600吨阻隔膜技改项目位于淄博市临淄区乙烯南路北侧（辛店）（东经118.227139°E，北纬36.808499°N）。厂区东侧为空地、西侧为嘉木生物、北侧为隆信化工、南侧为乙烯南路。该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，项目最近的敏感目标为西北侧约2600米处的金岭南村。项目地理位置图见图1，项目周边关系图见图2。 图1 项目地理位置图 图2 项目周边关系图 3.2 建设内容 项目利用原有厂房及附属设施，淘汰原有老旧EPS成型机17台、空气压缩机1台，在厂区西车间内新增吹膜机、分切机、冷水机等设备。项目建设内容对比一览表见表1。 表1 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表 环评要求 批复要求 实际建设 备注 利用原有厂房及附属设施，淘汰原有老旧EPS成型机17台、空气压缩机1台，在厂区西车间内新增吹膜机、分切机、冷水机等设备 利用原有厂房及附属设施，淘汰原有老旧EPS成型机17台、空气压缩机1台，在厂区西车间内新增吹膜机、分切机、冷水机等设备 利用原有厂房及附属设施，淘汰原有老旧EPS成型机17台、空气压缩机1台，在厂区西车间内新增吹膜机、分切机、冷水机等设备 一致 塑料泡沫包装产品25万套/年、塑料泡沫保温板材5万套/年、阻隔膜1600吨/年 塑料泡沫包装产品25万套/年、塑料泡沫保温板材5万套/年、阻隔膜1600吨/年 塑料泡沫包装产品25万套/年、塑料泡沫保温板材5万套/年、阻隔膜1600吨/年 一致 环评设计环保工程 有机废气经集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后经1根15m排气筒排放 有机废气经集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后经1根15m排气筒排放 有机废气经集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后经1根15m排气筒排放 一致 采取的降噪措施为选用低噪音设备、设备减振、车间封闭、距离衰减等措施 采取的降噪措施为选用低噪音设备、设备减振、车间封闭、距离衰减等措施 采取的降噪措施为选用低噪音设备、设备减振、车间封闭、距离衰减等措施。 一致 现有食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，由环卫部门定期清运，本项目不新增废水 现有食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，由环卫部门定期清运，本项目不新增废水 现有食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，由环卫部门定期清运，本项目不新增废水 一致 废包装材料、不合格品收集后外卖，废机油、废机油桶、废活性炭在危废仓库收集暂存后委托资质单位处理 废包装材料、不合格品收集后外卖，废机油、废机油桶、废活性炭在危废仓库收集暂存后委托资质单位处理 废包装材料、不合格品收集后外卖，废机油、废机油桶、废活性炭在危废仓库收集暂存后委托资质单位处理 一致 3.3 平面布置情况 厂本项目厂区大门朝南，位于厂区西南角，进门西侧为门卫，南侧由西向东依次为办公楼、仓库、更衣室，办公楼西北侧为变电室，3座厂房位于厂区北侧。厂区功能分区明确、流线组织合理，利于厂区管理。 本项目验收平面布置情况与环评设计布置情况基本一致，项目平面布置图见图3。 图3 项目平面布置图（1：300） 3.4 主要原辅材料及能源消耗情况 表3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 用量 来源 备注 环评审批 实际 塑料泡沫 1 可发性聚苯乙烯 t/a 450 450 袋装，粒料，外购 与环评一致 2 蒸汽 t/a 1000 1000 由齐鲁石化动力管网提供 与环评一致 3 电 万kWh/a 30 30 临淄区供电网 与环评一致 4 新鲜水 t/a 568 568 临淄区供水管网 与环评一致 阻隔膜 1 聚乙烯 万kWh/a 750 750 袋装，粒料，外购 与环评一致 2 聚丙烯 t/a 640 640 袋装，粒料，外购 与环评一致 3 尼龙 t/a 200 200 袋装，粒料，外购 与环评一致 4 助剂 t/a 10 10 袋装，粒料，外购 与环评一致 5 电 t/a 10 10 临淄区供电网 与环评一致 6 新鲜水 万kWh/a 100 100 临淄区供水管网 与环评一致 3.5 水源及水平衡 技改项目不新增员工，无新增生活用水。原有塑料泡沫产品产量减少后，冷却水补水量减少为50t/a。技改项目用水环节主要为吹膜设备冷却水，冷却水存于循环水池内，循环利用，因蒸发损耗需定期补充，冷却水补充量为150t/a。水平衡情况见下图。 图4 全厂水平衡图（t/a） 3.6 生产工艺 图9 塑料泡沫包装产品生产工艺流程及产污环节图 图10 塑料泡沫保温板材生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）发泡：可发性聚苯乙烯颗粒经人工投料进入发泡机，由蒸汽加热（90℃，2-3秒），使聚苯乙烯颗粒发泡成塑料泡沫颗粒。加热发泡过程会产生少量有机废气。 （2）成型：塑料泡沫进入EPS成型机或板材成型机，由蒸汽加热（110℃，2-3秒）成型得到泡沫包装产品或泡沫保温板材。成型机设备运行中需用冷却水冷却，冷却水存于循环水池内，循环利用。加热成型过程会产生少量有机废气，边角废料。 （3）冷却：泡沫包装产品自然冷却后即可得到最终产品；泡沫保温板材自然冷却后根据客户需要尺寸进入切割工序。 （4）切割：根据客户需要尺寸，泡沫保温板材经切割机电加热（100℃，2-3秒）切割后得到最终产品。加热切割过程会产生少量有机废气，边角废料。 图11 塑料阻隔膜生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）投料：聚乙烯、聚丙烯、尼龙、助剂颗粒按照产品规格按比（聚乙烯：聚丙烯：尼龙：助剂比例为5：4：0.9：0.1）例经人工投料进入吹膜机进料口，在进料斗里进行混合。 （2）吹膜：混合后经管道输送至吹膜机进行加热吹膜。 （3）冷却：吹膜完成后采用冷水对吹成的薄膜进行冷却。 （4）分切：冷却完成后的薄膜经过分切后得到最终产品。 3.7 项目主要生产设备 项目主要设备与环评对比情况，见下表。 表4 项目主要设备一览表 塑料泡沫生产设备 序号 设备名称 环评数量 实际数量 备注 1 EPS成型机 9 9 与环评一致 2 EPS发泡机 3 3 3 空气压缩机 3 3 4 循环水泵 4 4 5 板材成型机 1 1 6 切割机 3 3 阻隔膜生产设备 序号 设备名称 环评数量 实际数量 备注 1 吹膜机 2 2 与环评一致 2 分切机 3 3 3 冷水机 2 2 环保设备 序号 设备名称 环评数量 实际数量 备注 1 二级活性炭吸附装置 1 1 与环评一致 3.8 生产制度 厂区人员总数为12人，实行一班工作制，每班工作8小时，年工作300天，年工作2400小时。 3.9 项目变动情况 项目工程现状与环境影响报告表内容相比，建设内容无变化。

表四、环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施 4.1.1废水 技改项目不新增员工，无新增生活用水。现有食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，由环卫部门定期清运。项目冷却水使用后进入循环水池循环使用，蒸发损耗，定期补充。 4.1.2废气 项目废气主要为塑料泡沫产品生产过程中加热发泡、加热成型、加热切割环节产生的有机废气，塑料阻隔膜生产过程中吹膜产生的有机废气，经集气罩收集引入二级活性炭吸附装置处理后经原有15m排气筒排放。 验收期间废气处理设施运行正常，废气治理设施照片如下。 图1 废气处理设备 4.1.3噪声 本项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在75~85dB（A）之间。本项目通过选用优质、高效、低噪声设备，在设备基础上采取设置隔振、减振设施。 4.1.3固（液）体废物 项目固废为生产过程产生的废包装材料、不合格品，设备维护保养产生的废机油、废机油桶，环保设施产生的废活性炭。废包装材料、不合格品收集后外卖，废机油、废机油桶、废活性炭在危废仓库收集暂存后委托资质单位处理。 4.2其他环保设施 4.2.1环境风险防范设施 项目主要风险事故为电气设备使用过程中可能出现的火灾事故，厂区配置工作人员定期检查设备线路，同时配备便携式灭火器。 4.2.2在线监测装置 本项目无大型锅炉、窑炉等排污设备，亦非重点排污单位，无需安装在线监测系统，项目未安装在线监测装置。 4.2.3环保机构设置及环保管理规章制度 淄博文熙包装制品有限公司设置环保管理专职人员1名，负责厂内环保事宜。 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目环保投资为20万元，占工程总投资的2%，主要用于废气处理、固废清运、噪声的防治等。环保投资一览表见下表。 表5 环保投资一览表 序号 项目名称 环保设施名称 设计投资（万元） 实际投资 合计 1 废气 活性炭吸附装箱 16 16 20 2 噪声 隔音、减震、吸声 2 2 3 固废 危废仓库、垃圾桶等，危废委托处理 2 2 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见下表。 表6 “三同时”验收情况一览表 项目 治理内容 治理措施 监测位置 监测项目 验收标准 废气 有组织有机废气 经集气罩收集后由引风机送至二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒高空排放 15m排气筒 有组织VOCs 满足《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值其他行业Ⅱ时段要求：VOCs60.0mg/m3 无组织有机废气 加强车间操作管理 厂界 无组织VOCs 满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值：VOCs2.0mg/m3 废水 生活污水 食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，由环卫部门定期清运 —— —— 合理处置 食堂废水 噪声 设备噪声 采用隔声和减振等措施 厂界 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 固废 废包装材料 外卖 —— —— 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单（环境保护部公告2013 年第 36 号） 不合格品 —— —— 废活性炭 委托有资质单位处置 —— —— 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部 2013.6.8） 废机油 —— —— 废机油桶 —— ——

表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议 5.1.1主要结论 一、项目概况 为了提高产品种类，提高公司市场竞争力。淄博文熙包装制品有限公司预计投资1000万元对原有“60万套/年泡沫制品技改项目”进行技术改造，建设“年产1600吨阻隔膜技改项目”。本次技改利用原有厂房及附属设施，增加阻隔膜产品的生产，减少塑料泡沫制品产量，淘汰部分成型机，新增吹膜机、分切机等自动化程度高、安全、高效的设备，技改后产品产能为塑料泡沫制品30万套/年，阻隔膜1600吨/年。项目预计于2020年12月开工建设，2021年4月建成投产。 二、产业政策符合性结论 该项目不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定的限制、禁止类产业范围，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。 该项目所用设备、工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，不属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，故该项目属允许类项目，符合当地的产业政策。 三、选址符合性结论 本项目位于淄博市临淄区乙烯南路北侧（辛店）。项目营运过程中污染物产生量少。水、电供应有保障，交通便利。本项目厂区附近无风景区和文物古迹、生态脆弱带等，对环境和生态无危害。故本项目选址是合理的。 四、环境质量现状结论 1、环境空气质量 该区域大气环境质量不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、声环境质量 本项目区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。 3、水环境质量 该区域浅层地下水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 本项目区域地表水体为乌河，乌河水质已不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。本项目无外排废水，对地表水环境现状无影响。 五、施工期环境影响分析结论 本项目利用厂区原有厂房，不涉及土建施工，在此不对施工期进行环境影响分析。 六、营运期环境影响分析结论 1、水环境影响分析结论 技改项目不新增员工，无新增生活用水。现有食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，由环卫部门定期清运。项目冷却水使用后进入循环水池循环使用，蒸发损耗，定期补充。 本项目对所在地水环境质量影响较小。 2、环境空气影响分析结论 本项目废气主要为塑料泡沫产品生产过程中加热发泡、加热成型、加热切割环节产生的有机废气，塑料阻隔膜生产过程中吹膜产生的有机废气。 塑料泡沫产品有组织废气 塑料泡沫产品减产50%，技改后有组织废气排放量按照原有工程检测数据的50%核算，经前文计算可知，原有项目有组织废气排放量为0.093t/a。 阻隔膜产品有组织废气 吹膜废气 技改项目加热挤出过程中会产生有机废气，主要成分是VOCs，参考《292塑料制品行业系数手册》中2921塑料薄膜行业产污系数，产生量按照2.5kg/t-产品计算，项目技改完成后薄膜产品产量为1600t/a，则技改项目吹膜过程中的VOCs产生量为4t/a。 技改项目废气经集气罩收集（收集效率90%，风量为4000m3/h）二级活性炭吸附装置处理后（处理效率90%）经原有15m排气筒排放，有组织VOCs排放量为0.36t/a，年排放时间2400h，则有组织VOCs排放速率为0.15kg/h，排放浓度为37.5mg/m3。满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）。 无组织废气 项目无组织废气主要为生产装置区集气罩未收集到的废气。由前文可知，集气罩收集效率为90%，未收集的VOCs量为0.4t/a。由预测结果可知：有机废气厂界排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求。 综上所述，本项目废气对周围大气环境影响较小。 3、 声环境影响分析结论 本项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在75~85dB（A）之间。本项目通过选用优质、高效、低噪声设备，在设备基础上采取设置隔振、减振设施，再经过距离衰减，到达厂界后噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。因此，噪声对外界声环境影响很小。 4、固体废弃物影响分析结论 项目固废为生产过程产生的废包装材料、不合格品，设备维护保养产生的废机油、废机油桶，环保设施产生的废活性炭。废包装材料、不合格品收集后外卖，废机油、废机油桶、废活性炭在危废仓库收集暂存后委托资质单位处理。综上所述，本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、大气环境防护距离结论 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不需要设置大气环境防护距离。 6、环境风险分析结论 本项目不构成重大危险源，在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在认真落实工程拟采取的事故对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 7、三本帐分析结论 由三本帐可以看出，项目技改后污染物排放量减少。 七、环评总结论 综上所述，本项目建设符合国家及当地政策要求；选址合理；生产工艺较先进；采取了有效的污染防治措施后，污染物实现达标排放；项目具有较好的经济和社会效益。在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，本项目从环境保护角度考虑是可行的。 5.2 审批部门审批决定 淄博文熙包装制品有限公司： 经审查，对你公司《淄博文熙包装制品有限公司年产1600吨阻隔膜技改项目环境影响报告表》（山东美陵中联环境工程有限公司编制），提出审批意见如下： 一、该项目建设地点位于淄博市临淄区乙烯南路北侧。项目总投资1000万元，环保投资20万元。本次技改利用原有产房及附属设施，增加阻隔膜产品的生产，减少塑料泡沫制品产量，淘汰部分成型机（11台），新增吹膜机、分切机等自动化程度高、安全、高效的设备，技改后产品产能为塑料泡沫制品30万套/年，阻隔膜1600吨/年。根据环评结论，该项目符合《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区保护修 复区划分方案的通知》（淄政办字〔2018〕18号）、《淄博市人民政府关于同意调整大武地下水富集区保护修复区划分范围的批复》（淄政字〔2019〕26 号）、《淄博市人民政府关于大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业新建项目和技术改造事 项的批复》（淄政办字〔2019〕36号）以及《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下富集区建设项目准入实施细则的通知》（淄政办字〔2018〕46号）的要求，该项目符合国家及当地政策要求,在落实各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度可行，经研究，同意该项目按照环评工艺及地点进行建 设。 二、该项目在建设及运营过程中必须严格落实环境影响报 告表提出的各项环保要求，并须做好以下工作： 1.加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保厂区地面干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，完善化粪池并采用有效的防渗措施。食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，由环卫部门定期清运；冷却水使用后进入循环水池循环使用，不得随意外排。 2.加强生产管理，强化源头控制。塑料泡沫生产过程中加热发泡、加热成型、加热切割环节产生的废气以及塑料阻隔膜生产过程中吹膜环节产生的废气由集气罩收集，经过二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放，确保有组织废气排放满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放标准要求。 加强设备与场所密闭管理，采取有效的防范措施，减少废气无组织排放，确保废气无组织排放满足挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值标准要求。 4.按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生产过程中废包装材料、不合格品集中收集后外卖；废机油、废机油桶、废活 性炭属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得 随意弃置，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定进行储存，固废转移 建立完善的记录台帐，危险废物严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 5.合理规范布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声满足《工业 企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求。 6.该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。 7.加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的 预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发 生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期 开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范 能力。 三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。 四、该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整 治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治 污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环 境部门报批环境影响评价文件。环保设施的安装及改造，须符合安全方面的有关要求。 五、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。 项目环评批复落实情况见下表。 表7 项目环评批复落实情况一览表 序号 环评批复要求 落实情况 结论 1 加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保厂区地面干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，完善化粪池并采用有效的防渗措施。食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，由环卫部门定期清运；冷却水使用后进入循环水池循环使用，不得随意外排 。现有食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，由环卫部门定期清运。项目冷却水使用后进入循环水池循环使用，蒸发损耗，定期补充 已落实 2 加强生产管理，强化源头控制。塑料泡沫生产过程中加热发泡、加热成型、加热切割环节产生的废气以及塑料阻隔膜生产过程中吹膜环节产生的废气由集气罩收集，经过二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放，确保有组织废气排放满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放标准要求。 加强设备与场所密闭管理，采取有效的防范措施，减少废气无组织排放，确保废气无组织排放满足挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值标准要求 项目废气主要为塑料泡沫产品生产过程中加热发泡、加热成型、加热切割环节产生的有机废气，塑料阻隔膜生产过程中吹膜产生的有机废气，经集气罩收集引入二级活性炭吸附装置处理后经原有15m排气筒排放 已落实 3 合理规范布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类功能区标准 采取厂房合理布置、隔声、减振、设置绿化带等措施，有效降低设备噪声对周围环境的影响 已落实 4 按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生产过程中废包装材料、不合格品集中收集后外卖；废机油、废机油桶、废活 性炭属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得 随意弃置，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定进行储存，固废转移 建立完善的记录台帐，危险废物严格执行《危险废物转移联单管理办法》 废包装材料、不合格品收集后外卖，废机油、废机油桶、废活性炭在危废仓库收集暂存后委托资质单位处理 已落实 5 该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法(试行)》及《排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气简须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施 项目已办理排污许可登记 已落实 6 加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力 项目已设置专职的环保管理人员，指定相关的环保管理制度；建设完善的应急制度，并编制应急预案，定期维护现场的应急设备和物资 已落实

表六、验收执行标准

| 验收执行标准 | 一、废气：有组织有机废气执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）；无组织有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0mg/m3）。 表8 大气污染物排放执行标准 排放浓度限值 ≥15m排气筒最高允许排放速率限值 有组织VOCs 60mg/m3 3.0kg/h 无组织VOCs 2.0mg/m3 —— 二、废水：本项目废水不外排。 三、噪声：营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 四、固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部 2013.6.8）。 |
| --- | --- |
| 主要污染物总量控制指标 | 项目已取得总量确认书，LZZL【2020】144号，总量控制指标为，VOCs：1.44t/a。 |

表七、验收监测内容

| 环境保护设施调试效果 | 7.1 废气 有组织排放废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关规定进行。 表9 废气监测一览表 序号 监测点位 监测项目 监测频次 1 废气排气筒 VOCs 3次/天，连续监测两天 无组织排放废气采样、布点按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。 表10 无组织排放废气监测一览表 监测点位 监测项目 监测频次 厂界上风向一个点，下风向三个点 VOCs 4次/天，连续监测两天 7.2噪声 厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见下表。 表11 噪声监测布点一览表 序号 监测点位 监测项目 监测频次 1 厂界外1米东、西、南、北方向各设一个点，共布设四个点位 LAeq 昼间夜间进行两次监测，连续监测两天 7.4 固废 根据建设单位台账进行。 |
| --- | --- |
| 环境质量监测 | 未进行环境质量监测。 |

表八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法及仪器 监测分析方法及仪器设备见下表。 表12 监测分析方法及仪器设备一览表 监测类别 监测项目 分析方法名称及依据 方法检出限 仪器名称型号及编号 有组织废气 非甲烷总烃 HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 0.07mg/m3 YQ3000-D大流量烟尘（气）测试仪（GY-IE-074） Agilent7820A气相色谱分析仪（GY-IE-037） 无组织废气 非甲烷总烃 HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 0.07 mg/m3 Agilent7820A气相色谱分析仪（GY-IE-037） 噪声 等效连续 A声级 GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 — AWA6228+型多功能声级计（GY-IE-031） 备注 1.“—”表示方法无检出限。 8.2 人员资质 检测、计量设备强检合格；人员资质：人员持证上岗。 8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制 按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2017 及修改单）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等技术规范和标准，对监测的全过程进行质量保证和控制； 检测采样、分析测定、数据处理等，均按国家环境检测的有关标准、方法、规范进行。检测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，检测仪器经计量部门检定并在有效使用期内，检测数据及检测报告执行三级审核制度。 控制措施如下： （1）及时了解工况情况，保证监测过程中工况负荷满足验收要求； （2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性； （3） 监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书； （4）采样仪器要经过计量部门检定合格，并按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行全过程质量控制，声级计测量前后要进行自校； （5）噪声仪器经过计量部门检定合格，并在有效期内。声级计测量前后要进行自校，测量前后仪器的灵敏度相差不大于±0.5dB； （6）监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。 （7）本次监测无需对固废进行采集监测。

表九、验收监测结果

9.1 生产工况 验收监测期间生产负荷为80%，环保设施设备稳定运行，满足环境保护验收要求。满足环境保护验收要求。 9.2 环境保护设施调试效果 9.2.1 污染物达标排放监测结果 9.2.1.1 废气 （1）有组织废气 淄博国源检测有限公司于2021年8月2-3日对排气筒废气进行监测，监测结果见下表。 表13 排气筒废气检测结果一览表 采样点位 监测项目 2021年07月22日采样监测结果 排气筒高度/内径（m） 频次1 频次2 频次3 废气处理设备排气筒进口 烟气流速（m/s） 3.6 4.1 3.8 15/0.40 烟气温度（℃） 30 31 31 含湿量% 2.5 2.4 2.5 标干流量（Nm3/h） 2217 2499 2311 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） 21.4 22.0 24.7 非甲烷总烃排放速率（kg/h） 0.047 0.055 0.057 废气处理设备排气筒出口 烟气流速（m/s） 8.0 7.8 7.9 15/0.40 烟气温度（℃） 42 41 42 含湿量% 1.9 1.9 1.8 标干流量（Nm3/h） 3040 2956 3013 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） 2.68 3.33 2.92 非甲烷总烃排放速率（kg/h） 0.0081 0.0098 0.0088 采样点位 监测项目 2021年07月23日采样监测结果 排气筒高度/内径（m） 频次1 频次2 频次3 废气处理设备排气筒进口 烟气流速（m/s） 4.1 4.5 4.2 15/0.40 烟气温度（℃） 33 34 33 含湿量% 2.7 2.8 2.7 标干流量（Nm3/h） 2487 2734 2574 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） 18.3 19.3 17.4 非甲烷总烃排放速率（kg/h） 0.046 0.053 0.045 废气处理设备排气筒出口 烟气流速（m/s） 8.4 8.6 8.5 15/0.40 烟气温度（℃） 48 49 48 含湿量% 2.1 2.2 2.2 标干流量（Nm3/h） 3123 3198 3148 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） 2.64 2.99 2.36 非甲烷总烃排放速率（kg/h） 0.0082 0.0096 0.0074 验收检测结果表明：废气排气筒VOCs最大排放浓度为3.33mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）。 （2）无组织废气 淄博国源检测有限公司于2021年8月2-3日对厂区厂界无组织废气浓度进行监测，验收检测期间，气象参数检测结果见下表，经适宜度分析，较适宜无组织排放监测。 表14 检测期间气象参数 监测日期 监测时间 温度℃ 气压kPa 风速m/s 风向 总云量 低云量 2021年08月 02日 第一次 28.9 99.63 1.2 东 2 0 第二次 30.2 99.58 1.0 东 2 1 第三次 31.5 99.47 1.3 东 1 0 第四次 33.6 99.42 1.2 东 2 1 监测日期 监测时间 温度℃ 气压kPa 风速m/s 风向 总云量 低云量 2021年08月 03日 第一次 29.7 99.86 0.9 东 2 0 第二次 30.4 99.81 1.0 东 1 0 第三次 32.1 99.72 1.2 东 2 1 第四次 33.2 99.62 1.0 东 2 1 废气无组织监测结果见下表。 表15 厂界无组织废气检测结果一览表 采样点位 监测项目 2021年08月02日采样监测结果 单位 频次1 频次2 频次3 频次4 上风向参照点 ○1# 非甲烷总烃 0.87 0.79 0.75 0.81 mg/m3 下风向监测点 ○2# 非甲烷总烃 1.14 1.66 0.82 1.05 mg/m3 下风向监测点 ○3# 非甲烷总烃 1.30 1.38 1.09 1.13 mg/m3 下风向监测点 ○4# 非甲烷总烃 1.60 1.00 1.33 1.44 mg/m3 采样点位 监测项目 2021年08月03日采样监测结果 单位 频次1 频次2 频次3 频次4 上风向参照点 ○1# 非甲烷总烃 0.52 0.58 0.66 0.68 mg/m3 下风向监测点 ○2# 非甲烷总烃 0.77 0.85 1.52 0.76 mg/m3 下风向监测点 ○3# 非甲烷总烃 0.87 1.10 1.06 0.95 mg/m3 下风向监测点 ○4# 非甲烷总烃 1.28 1.41 0.82 1.45 mg/m3 检测结果表明，无组织VOCs最大排放浓度为1.66mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0mg/m3）。 9.2.1.2厂界噪声 淄博国源检测有限公司于2021年8月2-3日对厂界噪声值进行监测，监测结果见下表。 表16 噪声检测结果一览表 厂界噪声检测结果 单位：dB（A） 检测点编号 检测点位 2021年08月02日 2021年08月03日 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 东厂界 56.1 / 57.3 / 2# 南厂界 54.9 / 56.0 / 3# 西厂界 54.9 / 56.2 / 4# 北厂界 56.2 / 55.1 / 检测报告结果表明，淄博文熙包装制品有限公司的四个厂界昼间噪声最大值为56.2dB(A)，夜间不生产，均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 9.2.1.3固（液）体废物 本次验收未对厂区固（液）体废物进行监测。根据验收报告调研及试运行生产情况推算，本项目固体废物产生情况如下： 原料包装使用过程中产生的包装材料量约为0.1t/a，集中收集后外卖；生产过程中产生的不合格品量约为5t/a，主要为废薄膜和废泡沫塑料，收集后外卖。 设备维护保养产生的废机油属于危废，（危废类别：HW08，危废代码900-249-08），产生量约0.015t/a，委托资质单位处理。 废机油桶属于危废（危废类别：HW49，危废代码：900-041-49），产生量约为0.03t/a，委托资质单位处理。 废活性炭属于危废（危废类别：HW49，危废代码：900-041-49），产生量为12t/a，在危废间暂存后，委托资质单位处理。 9.2.1.5 污染物排放总量核算 本项目已取得总量批复文件：总量指标为VOCs1.44t/a。根据验收检测报告，按照污染物最大排放速率进行计算（年工作2400小时），项目VOCs实际排放量为0.024t/a，满足总量指标要求。 9.3 工程建设对环境的影响 本项目未对现状环境质量进行监测，根据环评报告数据，周边环境质量良好，项目建设对周围环境影响较小。

表十、验收监测结论

10.1 工程建设对环境的影响 淄博文熙包装制品有限公司投资100万元，位于淄博市临淄区乙烯南路北侧（辛店）。项目符合国家及滨州市产业政策，用地符合当地用地规划。项目所在地交通便利；地势相对平坦，地表完整，场区地基土分布稳定，无不良地质作用，适合建筑；地理位置优越，交通便捷，水、电等公共基础设施配套完善；本项目产生废气、废水、噪声、固废等污染物较少，而且能够得到合理处置；项目周围2km内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。 该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 10.2 验收监测结论 验收监测期间，淄博文熙包装制品有限公司年产1600吨阻隔膜技改项目的各项设备均运行正常，生产负荷达到80%，满足75%及以上的环保验收监测工况要求。 1）废气监测结论 检测结果表明，废气排气筒VOCs最大排放浓度为3.33mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）。 无组织VOCs最大排放浓度为1.66mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0mg/m3）。 本项目已取得总量批复文件：总量指标为VOCs1.44t/a。根据验收检测报告，按照污染物最大排放速率进行计算（年工作2400小时），项目VOCs实际排放量为0.024t/a，满足总量指标要求。 2）噪声监测结论 检测报告结果表明，淄博文熙包装制品有限公司的四个厂界昼间噪声最大值为56.2dB(A)，夜间不生产，均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 3）固废调查结论 项目固体废物未进行监测，根据验收报告调研，未发现超标排放情况。项目产生的固体废物均得到有效处置。 4）环评批复落实情况调查结论 通过对淄博文熙包装制品有限公司的现场调查，环评批复要求基本得到落实。 5）环保管理检查结论 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”知道。 项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。 10.3验收结论 根据验收结果，淄博文熙包装制品有限公司年产1600吨阻隔膜技改项目已达到验收执行标准。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，淄博文熙包装制品有限公司组织成立验收组，对年产1600吨阻隔膜技改项目进行现场验收。 10.4 建议 1、根据《企业信息公开管理办法》（环保部31号令）完善企业环境保护信息公示制度，明确环保责任人及联系电话； 2、建立企业环境保护监测计划； 3、切实落实环境敏感保护目标的搬迁及功能置换情况，政府部门配合卫生防护距离范围内不再新建居住、医疗、教育机构。 4、做好环境应急预案的学习与演练，提高应急响应能力，降低环境事故风险。 5、将环境管理纳入到日常生产过程中，提高原材料的利用效率，减少资源浪费。

附件

附件1 营业执照

附件2 项目环评审批意见

附件3 总量确认书

附件4 监测委托书

附件5 验收工况证明

附件6 环境保护管理制度

附件7 防渗证明

附件8 排污许可登记回执

项目“三同时”验收登记表

附件1 营业执照

附件2 项目环评审批意见

附件3 总量确认书

附件4 监测委托书

委托书

我公司委托淄博国源检测有限公司对我公司年产1600吨阻隔膜技改项目进行验收检测。

委托方：淄博文熙包装制品有限公司

委托时间：2021年7月

附件5 验收工况证明

工况证明

淄博文熙包装制品有限公司年产1600吨阻隔膜技改项目验收检测工作于2021年8月2日、3日进行，验收检测期间环保治理设施运行正常，运行负荷均达80%以上，满足验收检测要求。

特此证明。

淄博文熙包装制品有限公司

2021年7月

附件6 环境保护管理制度

环 保 管 理 制 度

为搞好公司环境保护工作，提高环保水平，根据国家及地方政府的有关规定，特制定本公司环保管理制度。

1、公司环保工作的主要任务是：保证企业在生产过程中合理的利用。

2、实行环境保护责任制度，安全生产责任人负责对生产现场的环保工作，负责对各岗位环保问题的巡检及事故处理。

3、各岗位工作人员要严格遵守各操作规程，杜绝污染事故的发生。

4、设备在停车检修时要将设备内的物料用干净，清理出来的物料要进行回收再利用，严禁乱排、乱放。

5、公司在两季生产总结情况时，同时总结环保工作，使之逐步完善。

6、加强对车间密闭性的管理，减少设备噪声，减少废气排放。

7、公司对环保工作有功人员要进行奖励，对违反本规定操作，视情节轻重给予处罚，对造成环境污染事故的责任人要加重处罚力度。

凡本厂职工应做到：爱护环境、保护环境，每个职工应各负其责，车间、院内及院外所辖必须保持卫生清洁，生活垃圾及生产过程中所产生的垃圾应集中堆放、集中处理，以做到保护人类赖以生存的地球。

淄博文熙包装制品有限公司

2021年7月

附件7 防渗证明

淄博文熙包装制品有限公司

防渗证明

淄博文熙包装制品有限公司年产1600吨阻隔膜技改项目进行了防渗处理，项目生产区、仓库、危废暂存间及厂区地面用水泥地面做防渗处理。在施工过程中专人管理浆料配比计量，确保施工质量和防渗性能。

特此证明。

淄博文熙包装制品有限公司

2021年7月

附件8 排污许可登记回执

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：	填表人（签字）：	项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年产1600吨阻隔膜技改项目 | 项目代码 | —— | 建设地点 | 淄博市临淄区乙烯南路北侧（辛店） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设性质 | (新建 (改扩建 (技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 塑料泡沫包装产品25万套/年、塑料泡沫保温板材5万套/年、阻隔膜1600吨/年 | 实际生产能力 | 与设计生产能力相符 | 环评单位 | 山东美陵中联环境工程有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 淄博市生态环境局临淄分局 | 审批文号 | 临环审字【2020】160号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2021.2 | 竣工日期 | 2021.7 | 排污许可证申领时间 | 已申领 |
|  | 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— | 本工程排污许可证编号 | 91370305MA3RKB5G9X001X |
|  | 验收单位 | 淄博文熙包装制品有限公司 | 环保设施监测单位 | 淄博国源检测有限公司 | 验收监测时工况 | ≥75% |
|  | 投资总概算（万元） | 1000 | 环保投资总概算（万元） | 20 | 所占比例（%） | 2 |
|  | 实际总投资 | 1000 | 实际环保投资（万元） | 20 | 所占比例（%） | 2 |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） | 16 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | —— | 新增废气处理设施能力 | —— | 年平均工作时 | 2400h |
| 2021.2 | 运营单位 | —— | 社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91370305MA3RKB5G9X | 验收时间 | 2021.8 |
| 污染 物达 标排 放与 总量 控制 （工业 建设 项目 详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核定排放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  | 0.024 | 1.44 |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升，水污染物排放浓度——毫克/立方米；废气污染物排放量——吨/年；废水污染物排放量——吨/年；

# Text boxes

有机废气、噪声、固废

有机废气、噪声

塑料泡沫包装产品

冷却

发泡

成型

可发性聚苯乙烯

蒸汽

蒸汽

有机废气、噪声、固废

有机废气、噪声

有机废气、噪声、固废

塑料泡沫保温板材

切割

冷却

可发性聚苯乙烯

发泡

成型

蒸汽

蒸汽

有机废气、噪声、固废

噪声

固废

冷却

吹膜

聚乙烯、聚丙烯、尼龙、助剂

塑料阻隔膜

投料

分切