山东鑫华地板有限公司

年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目

竣工环境保护验报告

建设单位：山东鑫华地板有限公司

二〇二三年九月十二日

验收报告内容介绍

第一部分

山东鑫华地板有限公司年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目竣工环境保护验收监测报告

第二部分

山东鑫华地板有限公司年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目竣工环境保护验收意见

第三部分

山东鑫华地板有限公司年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目其他需要说明的事项

山东鑫华地板有限公司

年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目

竣工环境保护验收监测报告表

山东鑫华地板有限公司

二〇二三年九月

建设单位：山东鑫华地板有限公司

法人代表：王磊

电话： 13969333222

邮编: 255400

地址：山东省淄博市临淄区辛店街道乙烯路和经七路交叉口

北100米路西

验收承检单位：淄博国源检测有限公司

地址：山东省淄博市临淄区齐陵路56号

邮编：255430

联系人：宋经理

电话：0533-7859830

表一、验收项目概况

| 建设项目名称 | 年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 山东鑫华地板有限公司 |
| 建设项目主管部门 | 淄博市生态环境局临淄分局 |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 √ |
| 建设地点 | 山东省淄博市临淄区辛店街道乙烯路和经七路交叉口 向北100米路西 |
| 立项时间 | 2022.3.1 | 立项文号 | 2203-370305-89-02-69313 |
| 环评时间 | 2022.3.21 | 环评报告表 编写单位 | 山东美陵中联环境工程有限公司 |
| 环评报告表 审批部门 | 淄博市生态环境局临淄分局 | 审批时间与文号 | 临环审字 【2022】036号 |
| 开工时间 | 2022.7.5 | 竣工时间 | 2023.7.3 |
| 调试时间 | 2023.7.6-2023.7.28 | 申领排污许可证 情况 | 登记管理 登记回执编号：91370305MA3R2Y1FXR002W |
| 验收工作的组织与启动时间 | 2023.7.15 |
| 验收监测方案编制 | 是 √ 否（划√） | 验收监测方案 编制时间 | 2023.8.3 |
| 现场验收监测时间 | 2023.8.4-2023.8.5 | 环保设施 设计单位 | 无 |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资概算 | 80万元 | 比例 | 4% |
| 实际总投资 | 2000万元 | 环保投资 | 80万元 | 比例 | 4% |
| 占地面积 | 2000m2 | 建筑面积 | 2000m2 |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 设计生产能力: PVC地板7000吨/年 实际生产能力: PVC地板7000吨/年 |
| 验收工作由来 | 山东鑫华地板有限公司年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目，位于山东省淄博市临淄区辛店街道乙烯路和经七路交叉口向北100米路西，总投资2000万元。其环境影响报告表已由淄博市生态环境局临淄分局以“临环审字【2022】036号”批准通过，项目建成后，按照《国务院关于修改（建设项目竣工环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |
| 验收范围与内容 | 此次竣工验收监测是对山东鑫华地板有限公司年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目的环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，生产运行负荷已经达到设计生产能力的75%以上。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。 |
| 验收监测报告 形成过程 | 2023年7月20日，委托淄博国源检测有限公司承担该项目的竣工环境保护验收工作。接受委托后，淄博国源检测有限公司于2023年7月29日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。 于2023年8月4日-5日对该项目进行了现场监测及检查，根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。 |

表二、验收依据

| 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和 规范 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020.4.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（部令第16号）； 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
| --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收技术规范 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函【2020】688号）； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）； 《排污单位自行监测技术指南 导则》； 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； 《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007； 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T 373-2007； 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014。 |
| 建设项目环境影响报告书（表）及审批 部门审批决定 | 《年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目环境影响报告表》（编制单位：山东美陵中联环境工程有限公司） 淄博市生态环境局临淄分局《年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目环境影响报告表的审批意见》，临环审字【2022】036号 |
| 主要污染物 总量审批文件 | 2022年6月19日淄博市生态环境局临淄分局总量办出具《山东鑫华地板有限公司年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目总量确认书》，本项目为技改项目，总量指标为：有组织总量指标为VOCs0.322t/a、颗粒物0.09t/a |
| 环境保护部门其他审批文件 | 无 |

表三、工程建设情况

| 3.1 地理位置及平面布置 山东鑫华地板有限公司山东省淄博市临淄区辛店街道乙烯路和经七路交叉口向北100米路西（118度13分15.089秒，36度47分47.008秒）。东侧为经七路，西侧为淄博新农塑料有限公司，南侧为齐鲁石化供排水厂，北侧为淄博华茂塑料厂，该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、敏感保护目标等，项目地理位置图见图1，项目周边关系图见图2。 图1 项目地理位置图 图2 项目周边关系图 3.2 建设内容 本项目利用现有生产车间450m2，拆除原有项目3套聚苯乙烯泡沫塑料箱生产线，新建一条7000t/a PVC地板生产线。项目建设内容对比一览表见表1。 表1 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表 环评要求 批复要求 实际建设 备注 主体工程 利用现有车间，拆除3套多余聚苯乙烯泡沫塑料箱生产线，聚苯乙烯泡沫塑料箱生产线生产能力由100t/a降至50t/a，新建一条7000t/a PVC地板生产线。 利用现有车间，在现有6套聚苯乙烯泡沫塑料箱生产线基础上拆除3套，聚苯乙烯泡沫塑料箱生产线生产能力由100t/a降至50t/a，新建一条7000t/a PVC地板生产线。 利用现有车间，拆除3套多余聚苯乙烯泡沫塑料箱生产线，新建一条7000t/a PVC地板生产线。 剩余3套聚苯乙烯泡沫塑料箱已停用。 环保工程 PVC地板生产线：投料、混料产生的污染物经集气罩收集后经一级布袋除尘器处理，通过DA002号15m高排气筒排放；开炼、压延贴合产生的污染物经集气罩收集经布袋除尘器+二级活性炭吸附处理，通过DA001号15m高排气筒排放； 聚苯乙烯塑料泡沫箱生产线：投料、发泡、挤出成型、冷却产生的污染物经布袋除尘器+二级活性炭吸附处理，通过DA001号15m高排气筒排放； 加强生产管理，强化源头控制。PVC地板生产线：投料、混料产生的污染物经集气罩收集后经一级布袋除尘器处理，通过DA002号15m高排气筒排放；开炼、压延贴合产生的污染物经集气罩收集经布袋除尘器+二级活性炭吸附处理，通过DA001号15m高排气筒排放； 聚苯乙烯塑料泡沫箱生产线：投料、发泡、挤出成型、冷却产生的污染物经布袋除尘器+二级活性炭吸附处理，通过DA001号15m高排气筒排放； 加强生产管理，强化源头控制。PVC地板生产线：投料、混料工序及PVC边角料的颗粒物经集气罩收集后经一级布袋除尘器处理，通过DA002号15m高排气筒排放；开炼、压延贴合产生的污染物经集气罩收集经二级活性炭吸附处理，通过DA001号15m高排气筒排放； 聚苯乙烯塑料泡沫箱生产线：已停用； 聚苯乙烯塑料泡沫箱生产线：已停用 采取隔音、减振、降噪等措施，同时采用合理的布局进行车间隔声及距离衰减。 对高噪声设备采取隔音、减振、降噪等措施。 采取隔音、设备减振、车间封闭、距离衰减等，减轻噪声对外界环境的影响。 一致 生产过程中产生的PVC地板边角料破碎后返回生产线再次加工，产生的聚苯乙烯泡沫边角料、清理设备时含油抹布、废包装袋职工日常生活产生的生活垃圾由环卫部门清运，废活性炭在危废储存间暂存后交由资质单位统一处置。 生产过程中产生的PVC地板边角料破碎后返回生产线再次加工，产生的聚苯乙烯泡沫边角料、清理设备时含油抹布、废包装袋职工日常生活产生的生活垃圾由环卫部门清运，废活性炭在危废储存间暂存后交由资质单位统一处置。 生产过程中产生的PVC地板边角料破碎后返回生产线再次加工，清理设备时含油抹布、废包装袋职工日常生活产生的生活垃圾由环卫部门清运，废活性炭在危废储存间暂存后交由资质单位统一处置。 聚苯乙烯泡沫塑料箱已停用，无聚苯乙烯泡沫边角料产生。 3.3 平面布置情况 技改项目：厂区总面积2000m2。大门位于厂区东侧，面向经七路，办公室位于厂区东北角。生产车间位于厂区西侧，占地面积450m2左右。仓库紧邻生产车间东侧，占地面积450m2左右。生产车间南侧为循环水池和DA001废气治理设施，DA002废气治理设施位于生厂车间北侧，化粪池位于厂区西南角。职工宿舍位于厂区南侧。项目平面布置图见图3。 图3 项目平面布置图 图4 项目车间内平面布置图 3.4 主要原辅材料及能源消耗情况 表2 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗定额 备注 环评审批用量 实际用量 1 可发性聚苯乙烯 t/a 50 0 停产 2 PVC t/a 1930 1930 与环评一致 3 石英砂 t/a 4985 4985 与环评一致 4 红、黄、绿色母 t/a 15 15 与环评一致 5 丙烯酸酯类 t/a 25 25 与环评一致 6 聚乙烯醇缩丁醛酯 t/a 25 25 与环评一致 7 二辛脂 t/a 20 20 与环评一致 8 热熔胶 t/a 50 0 停产 9 PVC膜 t/a 200 0 停产 10 活性炭 t/a 12 12 与环评一致 11 包装纸盒 个/年 0 100万 新增 能源消耗 1 蒸汽 t/a 560 320 减少 2 水 m3/a 894 729 减少 3 电 kWh/a 5万 2万 减少 3.5 水源及水平衡 1、用水 聚苯乙烯泡沫箱生产线由于成本较高，现已停用，PVC地板生产线用水量括生活用水、循环冷却水补充用水。 （1）职工生活用水：技改项目定岗职工39人，职工生活用水50L•人/d，项目每年生产300天，职工生活水用量为585m3/a。 （2）循环冷却水：技改项目注塑、成型设备等需要冷却水冷却，冷却水循环使用，冷却水循环量14400m3/a，补充循环水量3%，为432m3/a。技改项目生产不用水，无需生产用水。技改项目蒸汽用量320t/a，冷却后10%损失，故技改项目蒸汽冷凝水量为288m3/a，蒸汽冷凝水可以作为循环冷却水补充用水使用，不可作为职工生活用水使用。技改项目建成后由市政供给新鲜水729m3/a，用于职工生活用水和部分循环冷却水补充，循环冷却水其余补充用量由蒸汽冷凝水提供。 2、排水 PVC地板生产时使用间接冷却水，冷却水循环使用不外排，因此，技改项目建成后，全厂职工生活用水585m3/a，职工生活用水20%损失，因此职工生活污水排放量为468m3/a。在化粪池内预处理后，由环卫部门统一清运。 全厂水平衡情况见下图5。 图5 项目水平衡图（单位：m3/a） 3.6 生产工艺 项目生产工艺流程及产污节点图见下图6。 图6 PVC地板生产工艺流程图 工艺流程及产污环节简述： 1、PVC地板生产工艺 （1）原料预处理： 项目使用红色母、绿色母和黄色母作为染色剂，由于色母在塑料中混合不均匀，因此生产时需要将三种色母与石英砂进行预混合。通过人工投料的方式将石英砂和三种色母投入到混料罐中，在密闭的混料罐中，通过机械搅拌将色母与石英砂混合均匀。混料结束后，对预制混料进行初步包装并储存以备后续使用。由于色母和石英砂均为无机粉料，因此人工投料时产生G1废气，特征污染物为颗粒物。混料过程产生G2废气，特征污染物为颗粒物。预处理后的色母和石英砂混合料从混料罐中卸料至包装袋，卸料包装过程中产生G12废气，特征污染物为颗粒物。 （2）原料混合 预制好的石英砂和色母、PVC和少量的丙烯酸酯类、聚乙烯醇缩丁醛酯、二辛脂三种添加剂按照生产配方通过人工投料的方式投入到冷混机中混合。预制好的石英砂和色母投料时产生G3废气，特征污染物为颗粒物。PVC、丙烯酸酯类、聚乙烯醇缩丁醛酯均为塑料粒料，投料时可不考虑扬尘。二辛脂分子式为C24H38O4，属于大分子有机液体，沸点为386℃，根据VOCs定义（根据世界卫生组织（WHO）的定义，VOCs（volatile organic compounds）是在常温下，沸点50℃至260℃的各种有机化合物。在我国，VOCs是指常温下饱和蒸汽压大于70Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物，或在20℃条件下，蒸汽压大于或者等于10Pa且具有挥发性的全部有机化合物。），二辛脂不属于挥发性有机物，因此在储存时和投料时可不考虑该物质产生的VOCs。物料在冷混机混料，无机物粉料产生颗粒物，可通过冷混机法兰、阀门等连接处逃逸，产生G4废气，特征污染物为颗粒物。 （3）注塑预制 混合均匀后，通过密闭的传送带和料斗投入到开炼机中进行第一次注塑。第一次注塑后，通过机械刮刀将半成品从开炼机中剥离，通过传送带输送到轧炼机进行第二次注塑。轧炼机工作温度160℃，热源由高温蒸汽提供，在高温的辊筒表面，原料熔融（PVC）分布在辊筒表面并完成注塑。 开炼机对原料进行一次塑化，轧炼机对原料进行二次塑化。工作时，两辊筒相向旋转且速度不等，堆放在辊筒上方的物料由于辊筒表面的摩擦和粘附作用，以及物料之间的粘结力而被拉入辊隙之内，在辊隙内受到强烈的剪切与挤压，使其产生形变，从而增加各组分之间的界面，产生了分布混合，该剪切亦使物料受到大的应力，当应力大于物料的许用应力时，物料就会分散开来，在通过辊隙时，料层变薄且包裹在较高温度的辊筒表面，加上承受剪切时产生的热量，物料即渐趋熔融或软化，此过程反复进行，达到预期的熔融塑化和混合状态，完成炼塑。 （4）压延贴合 第二次注塑后，通过机械刮刀将半成品从轧炼机中剥离，通过传送带输送到双辊压延机。在双辊压延机的作用下，经过两次注塑后的原料最终成型，通过机械刮刀将半成品从滚压延机中剥离，得到厚度均匀、注塑效果良好的PVC板材。同时在双辊压延机压延出口端加入外购的PVC膜，利用压延预热通过覆膜机将PVC膜贴合在PVC地板表面。双辊压延机为双辊工作，其中一个高温辊筒工作温度120℃，另一个辊筒为室温（约20℃）。 轧炼机、双辊压延机工艺环节加工时，PVC、丙烯酸酯类、聚乙烯醇缩丁醛酯、二丁酯、PVC膜等原料受热产生VOCs废气、臭气浓度和氯化氢，分别识别为G6、G7废气。 （5）产品冷却、切割 预制成型后的产品经过传送带输送至回火辊设备中进行最终冷却定型，回火辊温度由冷却水控制在20℃以下。经过冷却后的产品经过传送带输送至切割机中进行冷切，得到最终产品。切割产生的边角料在车间内贮存，定期返回注塑工艺进行二次加工。 PVC地板产品规格：300×300×1.2mm和600×600×2.0mm两种。通过调整双辊压延机和切割机参数即可得到两种规格型号产品。 3.7 项目主要生产设备 项目主要生产设备与环评对比情况，见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 环评设计数量（台/套） 实际数量 （台/套） 备注 聚苯乙烯泡沫箱产品 1 发泡机 HS-CXJ-1750 1 0 与环评相比 减少1台 2 成型机 组合件 3 3 与环评一致 3 螺杆空气 压缩机 PMVFQ55(9.99-11.95m³/min 0.6-0.9Mpa） 1 2 与环评相比 增加1台 PVC地板产品 4 冷混机 适用于各类热风炉系统 1 1 与环评一致 5 开炼机 处理能力3.5t/h 2 2 与环评一致 6 轧炼机 产能2t/h 1 1 与环评一致 7 双辊压延机 产能3t/h 1 1 与环评一致 9 回火辊 筛分能力2t/h 1 1 与环评一致 10 切割机 Φ1.8*2，70°锥底 1 1 与环评一致 11 混料机 2t（1t） 1 1 与环评一致 12 破碎机 变频风量20000m3/h 1 1 与环评一致 13 背胶机 变频风量20000m3/h 6 0 与环评一致 减少6台 14 覆膜机 高温烟气管道输送 1 0 与环评相比 减少1台 辅助设备 15 叉车 3t 2 1 与环评相比 减少1台 3.8 生产制度 技改项目生产线劳动定岗职工39人，生产线生产实行三班工作制，8小时/班，年生产天数为300天，全年工作7200小时。 技改项目石英砂、色母等粉料投料、混料工序作业时间非连续，按照每天工作2h计算，该工序作业时间600h/a。边角料破碎作业时间非连续，按照每天工作2h计算，该工序作业时间600h/a。 3.9 项目变动情况 1、环评为现有项目为了得到与PVC地板尺寸相符的包装箱，将现有项目成形模板进行更换参数。同时，拆除现有项目聚苯乙烯泡沫箱生产线一般设备，将现有100t/a聚苯乙烯泡沫箱产能降低至50t/a，但是不改变生产设备、生产工艺、生产原料。实际建设时，由于聚苯乙烯泡沫箱成品较高，聚苯乙烯泡沫箱生产线已全部停用。替换为外购纸盒包装PVC地板。 2、环评中PVC地板生产工艺流程：原料预处理、原料混合、注塑预制、压延贴合（覆膜机）、产品冷却、切割、产品背胶、边角料破碎、包装。实际建设时，由于现有订单产品较为单一，覆膜机和背胶机无需使用，暂未购买。且因PVC地板在生产过程中出现破碎和不合格产品的几率较小，破碎机已停用。因此，现有PVC地板生产工艺流程：原料预处理、原料混合、注塑预制、压延贴合、产品冷却、切割、包装。 |  |
| --- | --- |

表四、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施 4.1.1 废水 项目生产废水循环利用，废水主要为职工生活污水，项目劳动定员39人，用水量约为585t/a，产污量按80%计算为468t/a，生活污水在化粪池内预处理后，由环卫部门统一清运。 4.1.2 废气 本项目废气主要是有组织废气、无组织废气。 有组织废气开炼、压延、贴合产生的氯化氢、VOCs、臭气浓度经集气罩收集+二级活性炭吸附处理，通过DA001,15m高排气筒排放；投料、混料工序及PVC边角料产生的粉尘经集气罩收集+一级布袋除尘器处理，通过DA002,15m高排气筒排放。 无组织废气：集气罩未收集的颗粒物、VOCs、氯化氢、臭气浓度废气。 验收期间废气处理设施运行正常。 投料、混料工序 DA002排气筒（一级布袋除尘） 压延贴合工序 切割、包装工序 DA001排气筒（二级活性炭吸附）、循环水池 图7 废气治理设施及排气筒照片 4.1.3 噪声 该项目主要噪声源为物料输送、风机等运行产生的噪声，噪声源强在80-100dB(A)左右。本项目采取的降噪措施为合理布局、减振、距离衰减等。 4.1.4 固体废物 本项目固体废弃物主要是为含油抹布、废包装袋、边角料、生产过程产生的不合格品、除尘器收集颗粒物、废活性炭和职工生活垃圾。 废包装袋收集后外售；除尘器收集粉尘回用于生产；生产过程产生的不合格品、边角料粉碎后回用于生产；含油抹布和职工生活垃圾集中收集后环卫部门清理外运； 废气处理装置采用活性炭进行吸附处理，产生的废活性炭属于危废（危废类别：HW49，危废代码：900-041-49），储存于危废仓库，集中收集后交由有相关资质单位进行处置。 项目依托厂区现有危废库，厂区危废仓库占地面积约10m2，项目所涉及的危险废物为废活性炭。危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备；存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，已按规定设置危险废物标识。 4.2 其他环保设施 4.2.1 环境风险防范设施 本项目不涉及危险化学品储存，设备方面涉及特种设备锅炉。厂区涉及到环境风险类型为火灾、机械伤害，常备应急处置物资为灭火器、消防水池、消防泵、消防栓、急救药品等。 4.2.2在线监测装置 本项目为非重点排污单位，无需安装在线监测系统，项目未安装在线监测装置。 4.2.3环保机构设置及环保管理规章制度 山东鑫华地板有限公司设置环保管理专职人员1名，负责厂内环保事宜。 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况 本次验收项目总投资2000万元，环保投资80万元，占总投资额的4%，主要用于废气处理、固废清运、噪声的防治、防渗等。环保投资一览表见表4。 表4 环保投资一览表 序号 项目名称 环保设施名称 设计投资（万元） 实际投资（万元） 合计 1 废气 G1、G2、G12、G3、G4产生废气，经集气罩收集+一级布袋除尘器处理，通过DA002,15m高排气筒排放 75 75 80 G6、G7产生废气，经集气罩收集+二级活性炭吸附处理，通过DA001,15m高排气筒排放 2 噪声 隔音、减振、吸声 2 2 3 防渗 车间做地面硬化处理 3 3 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见表5。 表5 “三同时”验收情况一览表 项目 治理内容 治理措施 监测 位置 监测项目 验收标准 废气 G1、G2、G12、G3、G4产生废气 经集气罩收集+一级布袋除尘器处理，通过15m高排气筒排放 DA002 排气筒 颗粒物 VOCs执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值；颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准。氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中排放标准值。 G6、G7 产生废气 经集气罩收集+二级活性炭吸附处理，通过15m高排气筒排放 DA001 排气筒 VOCs 氯化氢 臭气浓度 集气罩 未收集 加强车间管理 厂界 颗粒物 VOCs 氯化氢 臭气浓度 VOCs厂界浓度执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值；同时厂区内VOCs浓度应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关内容要求。颗粒物厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。氯化氢厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准。臭气浓度厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准。 噪声 设备噪声 采用隔声和减振等措施 厂界 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 固废 生活垃圾 环卫部门清理 含油抹布 环卫部门清理 废包装袋 收集后外售 除尘器颗粒物 收集后回用 边角料 原工序再次加工 废活性炭 厂内暂存后委托由资质单位进行处理

表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议 5.1.1环保报告主要结论： 一、项目概况及产业政策符合性结论 山东鑫华地板有限公司成立于2019年11月27日，注册资金50万人民币，属有限责任公司，企业注册地址为山东省淄博市临淄辛店街道乙烯北路与经七南路交叉口向北100米路西，隶属临淄区辛店街道办事处管理。法人代表刘秀芝，公司现有员工11人，其中安全管理人员1人。公司主要从事塑料泡沫制品、泡沫板材、塑料包装膜制品、泡沫生产、销售；塑料原料及制品、橡胶原料及制品、化工产品（以上三项范围不含危险化学品、易制毒品）的销售。 厂区现有100t/a聚苯乙烯塑料泡沫箱生产项目，受原材料成本增加、产品市场需求萎缩、本身产品污染大效益低等因素影响，考虑市场需求及PVC地板具有绿色环保、超轻超薄、耐磨防滑、阻燃防水、污染小效率高等特点，公司决定在厂区进行年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目，现有产品聚苯乙烯塑料泡沫箱全部用于新产品PVC地板包装原材料，将产品由污染大收益低的聚苯乙烯塑料泡沫箱延伸为污染小收益高的PVC地板。 该项目产品、工艺和生产能力不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，项目建设内容不属于淄政办发[2011]35号文中《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》限制类、淘汰类项目，符合淄博市产业政策。该项目符合国家及淄博市产业政策。项目实行备案制，于2022年3月1日登记备案（2203-370305-89-02-679313）。 二、选址符合性结论 本项目位于山东省淄博市临淄区辛店街道乙烯路和经七路交叉口向北100米路西。项目在企业现有厂房内进行建设，根据企业鲁（2016）淄博临淄区不动产权第0001952号、鲁（2017）淄博临淄区不动产权第0007453号以及《淄博市城市总体规划（2011-2020）--临淄城区用地规划图》，本项目用地性质为工业用地，符合村镇规划要求；本项目位于大武地下水富集区保护修复区中控制区，符合《淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案》（淄政办字【2018】18号）、《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则的通知》（淄政办字【2018】46号）准入要求，符合《淄博市人民政府关于大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业新建项目和技术改造事项的批复》（淄政字【2019】36号文）。因此，选址合理。 三、环境质量状态 该区域环境空气已不符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；本项目区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求；该项目区域地表水体为乌河，乌河该段水质不满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的V类标准要求；本次扩建项目依托厂区内现有生产车间，车间内已做重点防渗处理，已基本切断对地下水、土壤环境污染途径。 四、施工期环境影响分析结论 项目施工期会产生的影响主要为设备安装噪声，通过采取措施可以将影响得以减轻和减免，影响都是暂时的，随着施工期结束也会随着消失。 五、营运期环境影响分析结论 1、水环境影响分析结论 由水平衡可知，项目生产过程中不产生废水。生活污水总用水量为585m3/a，职工生活污水产生量为468m3/a，生活污水在化粪池内预处理后，由环卫部门统一清运。 故项目废水对项目所在地水环境质量影响较小。 2、环境空气影响分析结论 营运期废气主要分为有组织废气和无组织废气。有组织废气的排放源主要为投料、混料、注塑预制、压延贴合、切割产生的颗粒物、VOCs、氯化氢、臭气浓度；无组织废气的排放源为集气罩未收集颗粒物、VOCs、氯化氢、臭气浓度。 2.1有组织废气 2.1.1 DA002排气筒 G1废气为色母和石英砂投料进入混料罐投料时产生的废气，特征污染物为颗粒物。G2分为为色母和石英砂在混料罐中混合过程中产生的废气，特征污染物为颗粒物。G3废气为预制原料投入到冷混机投料时产生的废气，特征污染物为颗粒物。G4废气为石英砂、色母与PVCs等原料在冷混机中混合时产生的废气，特征污染物为颗粒物。G12废气为预混合（色母和石英砂）原料卸料包装时产生的废气，特征污染物为颗粒物。G1、G2、G3、G4、G12废气产污源强参考逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）第三章石灰厂，“表3-1 石灰生产的逸散尘排放因子”中“成品的转运和输送（包括喂料）”的产排污因子，源强系数为0.05kg/t 原料。G1废气，石英砂和色母投料量为为5000t/a，因此G1废气产生量为0.250t/a。G2废气，石英砂和色母在混料罐中混料量为5000t/a，因此G2废气产生量为0.250t/a。G3废气，预制后的石英砂和色母原料投料量为5000t/a，因此G3废气产生量为0.250t/a。G4废气，预制后的石英砂和色母原在冷混机中混料量为5000t/a，因此G4废气产生量为0.250t/a。G12废气，预制后的石英砂和色母原在冷混机中混料量为5000t/a，因此G12废气产生量为0.250t/a。混料罐、冷混机、破碎机等设备处对应设置的变频风机变频范围500~5000m3/h；根据企业设计运行参数，风机量取值2765m3/h。设置遮挡帘的集气罩收集效率取95%，单独布袋除尘器对颗粒物的治理效率取99%，因此DA002排气筒颗粒物排放量为1.192×10-2t/a，排放速率为1.987×10-2kg/h，排放浓度为7.188mg/m3。DA002排气筒废气排放可以满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准（10mg/m3）。 2.1.2 DA001排气筒 G6废气为开炼机注塑后半成品在轧炼机第二次注塑时产生的废气，此时石英砂和色母已经包裹在熔融的PVC内部，因此半成品在落入到轧炼机辊筒表面时不再产生颗粒物，因此G6废气特征污染物为VOCs和氯化氢，是由轧炼机第二次注塑时产生的。VOCs产生量源强参考《美国环保局—空气污染物排放和控制手册3》表5-15未加控制的塑料生产的排放因子（聚丙烯），产污系数为0.35kg/t原料。氯化氢产生量源强参考美国EPA《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究 第二辑》（中国环境科学出版社）中对PVC塑料研究的相关数据，源强系数为0.015kg/PVC原料。轧炼机注塑原料中PVC、丙烯酸酯类、聚乙烯醇缩丁醛酯、二辛脂使用量为2000t/a，其中PVC使用量为1930t/a，因此G6废气VOCs产生量为0.700t/a，氯化氢产生量为2.895×10-2t/a，轧炼机工作时间7200h/a，因此G6废气VOCs产生速率9.722×10-2kg/h，氯化氢产生速率为4.021×10-3kg/h。 G7废气为轧炼机第二次注塑后的半成品在双辊压延机压延贴合时产生的废气，此时石英砂和色母已经包裹在熔融的PVC内部，因此半成品在落入到双辊压延机辊筒表面时不再产生颗粒物，因此G7废气特征污染物为VOCs和氯化氢，是由双辊压延机最终压延贴合时产生。VOCs产生量源强参考《美国环保局—空气污染物排放和控制手册3》表5-15未加控制的塑料生产的排放因子（聚丙烯），产污系数为0.35kg/t-原料。氯化氢产生量源强参考美国EPA《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究 第二辑》（中国环境科学出版社）中对PVC塑料研究的相关数据，源强系数为0.015kg/PVC原料。双辊压延机压延贴合原料中PVC、丙烯酸酯类、聚乙烯醇缩丁醛酯、二辛脂、PVC膜使用量为2200t/a，其中PVC（包括注塑后的PVC和此环节投加的PVC膜）使用量为2130t/a，因此G7废气VOCs产生量为0.770t/a，氯化氢产生量为3.195×10-2t/a，双辊压延机工作时间7200h/a，因此G7废气VOCs产生速率为0.1069kg/h，氯化氢产生速率为4.438×10-3kg/h。 集气罩设计风机量4860m3/h（此时集气罩罩面平均风速为0.3m/s）。设置遮挡帘的集气罩收集效率取95%，采用“布袋除尘+二级活性炭吸附”装置处理废气，一级布袋除尘器对颗粒物的治理效率取99%，二级活性炭吸附装置对VOCs的治理措施为90%，因此DA001排气筒颗粒物排放量为2.375×10-3t/a，排放速率为3.299×10-4kg/h，排放浓度为6.787×10-2mg/m3。VOCs排放量为0.2111t/a，排放速率为2.932×10-2kg/h，排放浓度为6.034mg/m3。氯化氢排放量为8.536×10-2t/a，排放速率为1.186×10-2kg/h，排放浓度为2.439mg/m3。DA001排气筒颗粒物废气排放可以满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准（10mg/m3），VOCs废气可以满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（60mg/m3，3.0kg/h），氯化氢废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准（0.13kg/h，100mg/m3）。臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中排放标准值（2000无量纲）。 4、无组织废气 G1、G2、G3、G4、G6、G7、G12废气均为集气罩收集，集气罩设置遮挡帘以提高收集效率，收集效率按95%取值，因此废气在收集时有5%的无组织逃逸。根据上文计算可知，无组织废气颗粒物排放量为7.526×10-2t/a，排放速率为0.106kg/h，排放速率较低预测厂界颗粒物浓度可小于1mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（1.0mg/m3）。无组织废气VOCs排放量为0.1111t/a，排放速率为1.543×10-2kg/h，排放速率较低预测厂界VOCs浓度可小于2mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。无组织废气氯化氢排放量为4.493×10-3t/a，排放速率为6.240×10-4kg/h，预测速率较低预测厂界氯化氢浓度可小于0.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准（0.2mg/m3）。 臭气浓度厂界浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准，臭气浓度：20（无量纲）。 综上所述，本项目废气对周围大气环境影响较小。 3、声环境影响分析结论 本项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在80～100dB（A）之间。本项目通过选用优质、高效、低噪声设备，在设备基础上采取设置隔振、减振设施，再经过距离衰减，增加绿化，到达厂界后噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。因此，噪声对外界声环境影响很小。 4、固体废弃物影响分析结论 本项目固体废弃物主要是的生活垃圾、边角料、含油抹布、废包装袋、除尘器收集颗粒物、废活性炭。 生活垃圾、边角料、含油抹布、废包装袋、除尘器收集颗粒物集中储存，交由环卫部门统一清运。 废活性炭属于危险废物，代码HW49-900-039-49，厂内暂存后委托由资质单位进行处理。 本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、环境风险分析结论 本项目不构成重大危险源，在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在认真落实工程拟采取的事故对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 5.1.2建议 严格按照环保规范进行生产，做好环保设施运行记录，制定并实施切实可行的环保管理制度。 2、为控制噪声，应尽量选用低噪声设备，同时严格采取减振、消声的措施，尽可能降低噪声对周围环境的影响。 3、加强各防渗区域的巡检和维护工作，确保防渗不破损。 4、厂房内配备足量灭火设备，加强日常巡查，对职工做好安全教育培训。 5.2 审批部门审批决定 本项目于2022年6月29日由淄博市生态环境局临淄分局审批通过，并出具审批意见。其审批意见如下： 山东鑫华地板有限公司： 经审查，对你公司《山东鑫华地板有限公司年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目环境影响报告表》（山东美陵中联环境工程有限公司编制），提出审批意见如下： 该项目位于淄博市临淄区辛店街道乙烯路和经七路交叉口向北100米路西。本项目总投资10000万元，中环保投资80万元。主要建设内容为利用现有车间，在现有6套聚苯乙烯泡沫塑料箱生产线基础上拆除3套，并新建一条7000t/aPVC地板生产线，将聚苯乙烯泡沫塑料箱生产线生产能力由现有l00t/a降至50t/a,并全部应用于新产品PVC地板的包装，不再进行单独外售，技改完成后，厂区产品将全部变为PVC地板，具备年产7000tPVC地板的生产能力。项目位于淄博市大武地下水富集区保护修复区中的控制区，根据环评结论，该项目符合《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案的通知》（淄政办字(2018)18号）、《淄博市人民政府关于同意调整大武地下水富集区保护修复区划分范围的批复》（淄政字(2019)26号）、《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下富集区建设项目准入实施细则的通知》（淄政办字(2018)46号）的要求以及《淄博市人民政府关于大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业新建项目和技术改造事项的批复》（淄政字(2019)36号）要求。该项目符合国家及当地政策要求，在落实各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度可行，经研究，同意该项目按照环评工艺及地点进行建设。 二、该项目在日常环境管理中必须严格落实环境影响报告表提出的各项环保要求，并须做好以下工作： 1、加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保厂区于净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统及其导流设施，并采用有效的防渗措施。 2、加强生产管理，强化源头控制。项目投料、混料及PVC边角料破碎产生的颗粒物经集气罩收集＋布袋除尘器处理后，通过15m排气筒DA002排放，废气执行《区域性大气污染物综合排放标准》(D837/2376-2019)表1中重点控区标准；项目注塑、压延贴合会产生VOCs废气及氯化氢废气，连同背胶机和发泡产生的VOCs废气、注塑上料产生的颗粒物，经集气罩收集＋布袋除尘器＋二级活性碳吸附，通过15m排气筒DA00l排放。有组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段排放限值、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准、颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（D837/2376-2019）表1中重点控制区标准、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中排放标准值。 加强设备与场所密闭管理，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。确保VOCs废气无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求、颗粒物及氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准、臭气浓度厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表l恶臭污染物厂界标准值中二级标准。 3、合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境2类功能区排放限值要求。 4、按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。项目产生的废活性炭等属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。生活垃圾委托环卫部门清理，设备维护产生的含油废抹布混入生活垃圾。废边角料、废包装袋、不合格产品等一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求管理，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定进行储存，固废转移建立完善的记录台帐，危险废物严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 5、该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。 6、该项目建成后，主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。 7、加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。 三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。 四、该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环境部门报批环境影响评价文件。环保设施的安装及改造，须符合安全方面的有关要求。 五、你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。 六、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。 项目环评批复落实情况见下表6。 表6 项目环评批复落实情况一览表 序号 环评批复要求 落实情况 结论 1 有组织废气排放须满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值；《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中排放标准值； 无组织废气满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值；同时厂区内VOCs浓度应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关内容要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准。 开炼、压延、贴合产生废气，经集气罩收集+“二级活性炭吸附”通过DA001，15m排气筒排放； 投料、混料工序及PVC边角料产生废气，经集气罩收集+一级布袋除尘器处理，通过DA002,15m高排气筒排放； 已落实 2 桉照固体废物”资源化、减量化、无害化”原则，该项目产生的危废为废活性炭，在危废贮存间内贮存后，交由资质单位处置；产生的边角料返回各自生产线二次加工利用；产生的职工生活垃圾、含油抹布、废包装袋、除尘器颗粒物分类收集后，交由环卫部门统一清运。 职工生活垃圾、含油抹布交由环卫部门统一清运；废包装袋收集后外售；除尘器收集粉尘回用于生产；生产过程产生的不合格品、边角料粉碎后回用于生产；废活性炭，在危废贮存间内贮存后，交由资质单位处置。 已落实 3 项目要对高噪音设备采取减震、消音、隔音等措施 采取的降噪措施为选用低噪音设备、设备减振、车间封闭、距离衰减等，减轻噪声对外界环境的影响。 已落实

表六、验收执行标准

| 验收执行标准 | 废气 有组织废气：颗粒物废气排放可以满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准（10mg/m3），VOCs废气可以满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（60mg/m3，3.0kg/h），氯化氢废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准（0.13kg/h，100mg/m3）。臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中排放标准值（2000无量纲）。 无组织废气：总悬浮颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（1.0mg/m3）。VOCs满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3），氯化氢排满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准（0.2mg/m3）。 2、噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 级别 等效声级 昼间 夜间 2 dB(A) 60 50 3、固体废物 项目产生的固体废物包括废活性炭、除尘器颗粒物、职工生活垃圾、边角料、废包装袋、含油抹布等固废。含油抹布（混入生活垃圾贮存后）属于豁免管理的危废，其余属于一般工业固体废物，其中废活性炭属于危废，危废贮存间贮存，委托资质单位处置。 |
| --- | --- |
| 主要污染物总量控制指标 | 根据淄博市生态环境局临淄分局总量批复意见，本项目已取得总量指标为：大气污染物颗粒物总排放量为0.09t/a，VOCs总排放量为0.322t/a。 |

表七、验收监测内容

| 环境保护设施调试效果 | 7.1 废气 有组织排放废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关规定进行。 表7 废气监测一览表 监测点位 监测项目 监测频次 DA001排气筒废气处理设备进口 VOCs（以非甲烷总烃计） 氯化氢 3次/天，监测2天 DA001排气筒废气处理设备出口 VOCs（以非甲烷总烃计） 氯化氢 臭气浓度 3次/天，监测2天 DA002排气筒废气处理设备进口 颗粒物 3次/天，监测2天 DA002排气筒废气处理设备出口 颗粒物 3次/天，监测2天 无组织排放废气采样、布点按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。 表8 无组织排放废气监测一览表 监测点位 监测项目 监测频次 于厂界东、南、西、北方向各布置1个监测点。（▲1~▲4） 总悬浮颗粒物 VOCs（以非甲烷总烃计） 氯化氢 臭气浓度 4次/天，监测2天 7.2 噪声 厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见表9。 表9 噪声布点一览表 监测点位 监测项目 监测频次 于厂界东、南、西、北方向各布置1个监测点。（▲1~▲4） 厂界环境噪声 昼1次，监测2天 7.3固废 根据建设单位台账进行。 |
| --- | --- |
| 环境质量监测 | 未进行环境质量监测。 |

表八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法及仪器 监测分析方法及仪器设备见表10。 表10 监测分析方法及仪器设备一览表 监测类别 监测项目 分析方法名称及依据 方法检出限 仪器名称型号及编号 有组织 废气 颗粒物 HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 1.0mg/m3 YQ3000-D大流量烟尘（气）测试仪 （GY-IE-124、GY-IE-142） QUINTIX65-1CN电子天平 (GY-IE-028) GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 20mg/m3 YQ3000-D大流量烟尘（气）测试仪 （GY-IE-124、GY-IE-142） QUINTIX65-1CN电子天平 (GY-IE-028) 非甲烷 总烃 HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 0.07mg/m3 YQ3000-D大流量烟尘（气）测试仪（GY-IE-074） MH3051污染源真空箱采样器（GY-IE-143） Agilent气相色谱分析仪（GY-IE-037） 臭气浓度 HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 10（无量纲） YQ3000-D大流量烟尘（气）测试仪 （GY-IE-074） DL-6800C臭气采样器 （GY-IE-136） 氯化氢 HJ/T 27-1999 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 0.9 mg/m3 YQ3000-D大流量烟尘（气）测试仪 （GY-IE-074） 全自动烟气采样器 MH3001 （GY-IE-116、GY-IE-128） SP-752紫外可见分光光度计（GY-IE-100） 无组织 废气 氯化氢 HJ/T 27-1999 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 0.05mg/m3 MH1200全自动大气/颗粒物采样器 （GY-IE-075、GY-IE-076 GY-IE-077、GY-IE-078） SP-752紫外可见分光光度计（GY-IE-100） 臭气浓度 HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 10（无量纲） 臭气浓度采样瓶 （GY-MV-1010-01- GY-MV-1010-16） 总悬浮 颗粒物 HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 7μg/m3 MH1200全自动大气/颗粒物采样器 （GY-IE-075、GY-IE-076 GY-IE-077、GY-IE-078） QUINTIX65-1CN电子天平（GY-IE-028） 监测类别 监测项目 分析方法名称及依据 方法检出限 仪器名称型号及编号 无组织 废气 非甲烷 总烃 HJ 604-2017 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 0.07mg/m3 MH3051污染源真空箱采样器 （GY-IE-141） Agilent7820A气相色谱分析仪（GY-IE-037） 噪声 厂界环境噪声 GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 — AWA6228+型多功能声级计（GY-IE-031） 备注 1.“—”表示方法无检出限。 8.2 人员资质 检测、计量设备强检合格；人员资质：人员持证上岗。 8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制 按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2017）及修改单、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等技术规范和标准，对监测的全过程进行质量保证和控制； （1）参加监测的工作人员，均经过公司正规培训，均持有上岗证书。 （2）使用的监测仪器设备经计量部门检定合格，并在有效期内，采样器在使用前均进行流量校准，保证采样系统不漏气，声级计在使用前后均经过校准。 （3）检测报告实行三级审核制度。

表九、验收监测结果

9.1 生产工况 验收监测期间生产设备以及环保设施设备稳定运行，满足环境保护验收监测要求，验收检测期间本次验收项目“年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目”正常运行。 9.2 环境保护设施调试效果 9.2.1 污染物达标排放监测结果 9.2.1.1 废气 1）有组织废气 淄博国源检测有限公司于2023.8.4-2023.8.5对厂区排气筒废气进行监测，监测结果见表11。 表11 排气筒废气检测结果一览表 采样 点位 监测项目 2023年08月04日采样监测结果 排气筒高度/内径（m） 频次1 频次2 频次3 DA001排气筒废气处理设备进口 烟气流速（m/s） 10.0 9.9 10.0 -/0.60 烟气温度（℃） 43 44 44 含湿量% 2.5 2.6 2.7 标干流量（Nm3/h） 8432 8306 8404 VOCs（以非甲烷总烃计）样品编号 QY2308A015 QY2308A016 QY2308A017 VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度（mg/m3） 52.5 55.8 47.3 VOCs（以非甲烷总烃计）排放速率（kg/h） 0.44 0.46 0.40 氯化氢样品编号 QY2308c001 QY2308c002 QY2308c003 氯化氢排放浓度（mg/m3） 14.9 10.4 15.2 氯化氢排放速率（kg/h） 0.12 0.086 0.13 DA001排气筒废气处理设备出口 烟气流速（m/s） 10.4 10.5 10.4 15/0.60 烟气温度（℃） 44 44 43 含湿量% 2.3 2.2 2.2 标干流量（Nm3/h） 8797 8905 8818 VOCs（以非甲烷总烃计）样品编号 QY2308A018 QY2308A019 QY2308A020 VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度（mg/m3） 2.90 2.49 2.77 采样 点位 监测项目 2023年08月04日采样监测结果 排气筒高度/内径（m） 频次1 频次2 频次3 VOCs（以非甲烷总烃计）排放速率（kg/h） 0.026 0.022 0.024 氯化氢样品编号 QY2308c004 QY2308c005 QY2308c006 氯化氢排放浓度（mg/m3） 1.1 0.8 1.0 氯化氢排放速率（kg/h） 0.0097 0.0071 0.0088 臭气浓度样品编号 QY2308o001 QY2308o002 QY2308o003 臭气浓度排放浓度（mg/m3） 704 851 724 臭气浓度最大值 851 DA002气筒废气处理设备进口 烟气流速（m/s） 10.3 10.4 10.5 -/0.40 烟气温度（℃） 48 49 50 含湿量% 1.9 1.8 1.9 标干流量（Nm3/h） 3805.335 3847.849 3883.034 颗粒物样品编号 QY2308k026 QY2308k027 QY2308k028 颗粒物排放浓度（mg/m3） 157.9 178.0 115.5 颗粒物排放速率（kg/h） 0.60 0.68 0.45 DA002气筒废气处理设备出口 烟气流速（m/s） 11.2 11.4 11.1 15/0.40 烟气温度（℃） 46 47 48 含湿量% 1.5 1.4 1.5 标干流量（Nm3/h） 4201.265 4239.852 4124.899 颗粒物样品编号 QY2308k030 QY2308k031 QY2308k032 颗粒物排放浓度（mg/m3） 1.7 1.4 1.8 颗粒物排放速率（kg/h） 0.0071 0.0059 0.0074 采样 点位 监测项目 2023年08月05日采样监测结果 排气筒高度/内径（m） 频次1 频次2 频次3 DA001排气筒废气处理设备进口 烟气流速（m/s） 10.1 10.1 10.0 -/0.60 烟气温度（℃） 45 45 46 含湿量% 2.6 2.7 2.6 标干流量（Nm3/h） 8448 8492 8330 VOCs（以非甲烷总烃计）样品编号 QY2308A022 QY2308A023 QY2308A024 采样 点位 监测项目 2023年08月05日采样监测结果 排气筒高度/内径（m） 频次1 频次2 频次3 VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度（mg/m3） 48.0 49.4 54.4 VOCs（以非甲烷总烃计）排放速率（kg/h） 0.40 0.42 0.45 氯化氢样品编号 QY2308c008 QY2308c009 QY2308c010 氯化氢排放浓度（mg/m3） 13.9 16.9 17.4 氯化氢排放速率（kg/h） 0.12 0.14 0.14 DA001排气筒废气处理设备出口 烟气流速（m/s） 10.5 10.3 10.4 15/0.60 烟气温度（℃） 43 42 42 含湿量% 2.2 2.2 2.2 标干流量（Nm3/h） 8917 8780 8830 VOCs（以非甲烷总烃计）样品编号 QY2308A025 QY2308A026 QY2308A027 VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度（mg/m3） 2.66 2.91 2.57 VOCs（以非甲烷总烃计）排放速率（kg/h） 0.024 0.026 0.023 氯化氢样品编号 QY2308c011 QY2308c012 QY2308c013 氯化氢排放浓度（mg/m3） 1.3 1.0 1.1 氯化氢排放速率（kg/h） 0.012 0.0088 0.0097 臭气浓度样品编号 QY2308o004 QY2308o005 QY2308o006 臭气浓度排放浓度（mg/m3） 851 549 851 臭气浓度最大值 851 DA002气筒废气处理设备进口 烟气流速（m/s） 10.3 10.5 10.5 -/0.40 烟气温度（℃） 43 44 45 含湿量% 2.0 2.1 1.8 标干流量（Nm3/h） 3849.334 3930.422 3911.481 颗粒物样品编号 QY2308k034 QY2308k035 QY2308k036 颗粒物排放浓度（mg/m3） 115.8 144.3 167.2 颗粒物排放速率（kg/h） 0.44 0.57 0.65 DA002气筒废气处理设备出口 烟气流速（m/s） 11.3 11.4 11.0 15/0.40 烟气温度（℃） 44 45 45 含湿量% 1.8 1.8 1.8 标干流量（Nm3/h） 4244.333 4279.183 4111.422 颗粒物样品编号 QY2308k038 QY2308k039 QY2308k040 颗粒物排放浓度（mg/m3） 1.8 1.3 1.6 颗粒物排放速率（kg/h） 0.0076 0.0056 0.0066 表12 有组织废气检测结果 监测 点位 监测 项目 环保 设施 最大浓度值（mg/m3） 排放速率 （kg/h） 备注 DA001排气筒废气处理设备出口 VOCs（以非甲烷总烃计） 集气罩收集+二级活性炭吸附 2.91 0.026 颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准（10mg/m3），VOCs废气可以满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（60mg/m3，3.0kg/h），氯化氢废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准（0.13kg/h，100mg/m3）。臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中排放标准值（2000无量纲）。 氯化氢 1.3 0.012 臭气浓度 851 - DA002排气筒废气处理设备出口 颗粒物 集气罩收集+一级布袋除尘器 1.8 0.0076 无组织废气 淄博国源检测有限公司于2023.8.4-2023.8.5对厂区厂界无组织废气浓度进行监测，验收检测期间，气象参数检测结果见表13，经适宜度分析，较适宜无组织排放监测。 表13 检测期间气象参数 监测日期 监测 频次 监测 时间 天气 温度 ℃ 湿度 %RH 气压 kPa 风速 m/s 风向 总云量 低云量 2023年08月04日 第一次 09:05 晴 37.2 54 99.62 1.2 西 1 0 第二次 10:33 晴 38.7 50 99.58 1.1 西 2 1 第三次 13:15 晴 41.9 51 99.42 1.5 西 1 0 第四次 14:19 晴 42.5 48 99.40 1.2 西 1 0 监测日期 监测 频次 监测 时间 天气 温度 ℃ 湿度 %RH 气压 kPa 风速 m/s 风向 总云量 低云量 2023年08月05日 第一次 08:12 晴 36.9 59 99.34 0.9 西 2 1 第二次 09:20 晴 38.6 58 99.32 1.2 西 2 1 第三次 10:24 晴 40.9 57 99.31 1.0 西 1 0 第四次 11:23 晴 42.1 56 99.28 1.5 西 1 1 废气无组织监测结果见下表14。 表14 厂界无组织废气检测结果一览表 采样点位 监测项目 2023年08月04样监测结果 单位 频次1 频次2 频次3 频次4 上风向参照点○1# 总悬浮颗粒物 276 304 218 255 μg/m³ 下风向监测点○2# 总悬浮颗粒物 295 309 236 259 μg/m³ 下风向监测点○3# 总悬浮颗粒物 281 315 223 263 μg/m³ 下风向监测点○4# 总悬浮颗粒物 287 322 229 273 μg/m³ 备注 总悬浮颗粒物样品编号：QW2308k001-QW2308k016 上风向参照点○1# VOCs（以非甲烷总烃计） 0.69 0.81 0.75 0.76 mg/m³ 下风向监测点○2# VOCs（以非甲烷总烃计） 0.84 0.85 0.79 0.90 mg/m³ 下风向监测点○3# VOCs（以非甲烷总烃计） 0.75 0.92 0.90 0.99 mg/m³ 下风向监测点○4# VOCs（以非甲烷总烃计） 0.89 1.06 0.86 0.82 mg/m³ 备注 VOCs（以非甲烷总烃计）样品编号：QW2308A001-QW2308A016 场内监测点○5# VOCs（以非甲烷总烃计） 2.36 2.24 2.06 2.15 mg/m³ 备注 VOCs（以非甲烷总烃计）样品编号：QW2308A018-QW2308A021 上风向参照点○1# 臭气浓度 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 无量纲 下风向监测点○2# 臭气浓度 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 无量纲 下风向监测点○3# 臭气浓度 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 无量纲 下风向监测点○4# 臭气浓度 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 无量纲 备注 臭气浓度样品编号：QW2308o001-QW2308o016 上风向参照点○1# 氯化氢 0.06 0.05 0.10 0.07 mg/m3 下风向监测点○2# 氯化氢 0.10 0.07 0.13 0.12 mg/m3 下风向监测点○3# 氯化氢 0.08 0.09 0.14 0.10 mg/m3 下风向监测点○4# 氯化氢 0.09 0.08 0.12 0.18 mg/m3 备注 氯化氢样品编号：QW2308c001-QW2308c016 采样点位 监测项目 2023年08月05样监测结果 单位 频次1 频次2 频次3 频次4 上风向参照点○1# 总悬浮颗粒物 209 242 263 286 μg/m³ 下风向监测点○2# 总悬浮颗粒物 214 256 283 290 μg/m³ 下风向监测点○3# 总悬浮颗粒物 220 260 269 304 μg/m³ 下风向监测点○4# 总悬浮颗粒物 228 248 277 398 μg/m³ 备注 总悬浮颗粒物样品编号：QW2308k018-QW2308k033 上风向参照点○1# VOCs（以非甲烷总烃计） 0.77 0.71 0.82 0.83 mg/m³ 下风向监测点○2# VOCs（以非甲烷总烃计） 0.86 0.72 0.91 0.94 mg/m³ 下风向监测点○3# VOCs（以非甲烷总烃计） 0.81 0.90 1.04 0.88 mg/m³ 下风向监测点○4# VOCs（以非甲烷总烃计） 0.94 0.86 0.93 1.00 mg/m³ 备注 VOCs（以非甲烷总烃计）样品编号：QW2308A022-QW2308A037 场内监测点○5# VOCs（以非甲烷总烃计） 2.43 2.12 2.07 2.28 mg/m³ 备注 VOCs（以非甲烷总烃计）样品编号：QW2308A039-QW2308A042 上风向参照点○1# 臭气浓度 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 无量纲 下风向监测点○2# 臭气浓度 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 无量纲 下风向监测点○3# 臭气浓度 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 无量纲 下风向监测点○4# 臭气浓度 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 无量纲 备注 臭气浓度样品编号：QW2308o017-QW2308o032 上风向参照点○1# 氯化氢 0.10 0.09 0.07 0.08 mg/m3 下风向监测点○2# 氯化氢 0.12 0.10 0.08 0.11 mg/m3 下风向监测点○3# 氯化氢 0.13 0.11 0.11 0.13 mg/m3 下风向监测点○4# 氯化氢 0.14 0.12 0.09 0.15 mg/m3 备注 氯化氢样品编号：QW2308c018-QW2308c034 检测结果表明，验收检测期间，总悬浮颗粒物厂界浓度最大值为398μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（1.0mg/m3）。VOCs厂界浓度最大值为1.06mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。氯化氢厂界浓度最大值0.18mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准（0.2mg/m3）。臭气浓度厂界浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准，臭气浓度：20（无量纲）。 9.2.1.3 厂界噪声 淄博国源检测有限公司于2021.8.4-2021.8.5对厂界噪声值进行监测，监测结果见表15。 表15 噪声检测结果一览表 采样时间 2023年08月04日 采样环境条件 天气状况：晴 监测期间最大风速：1.3m/s 测点编号 监测点 位置 主要声源 昼间 夜间 监测时间 监测结果Leq[dB(A)] 监测时间 监测结果Leq[dB(A)] ▲1 厂界东 生产噪声 15:18 58.1 22:39 48.7 ▲2 厂界南 生产噪声 15:05 55.2 22:25 49.3 ▲3 厂界西 生产噪声 14:52 56.3 22:14 48.5 ▲4 厂界北 生产噪声 14:38 54.9 22:01 45.0 采样时间 2023年08月05日 采样环境条件 天气状况：晴 监测期间最大风速：1.2m/s 测点编号 监测点 位置 主要声源 昼间 夜间 监测时间 监测结果Leq[dB(A)] 监测时间 监测结果Leq[dB(A)] ▲1 厂界东 生产噪声 13:24 58.4 22:38 47.2 ▲2 厂界南 生产噪声 12:58 56.4 22:14 45.2 ▲3 厂界西 生产噪声 12:47 56.8 22:03 46.7 ▲4 厂界北 生产噪声 13:10 56.9 22:26 46.0 检测报告结果表明，厂界昼间噪声最大值为58.4dB(A),y，夜间噪声最大值为49.3dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 9.2.1.4 固体废物 本次验收未对厂区固体废物进行监测。 9.2.1.5 污染物排放总量核算 本项目分配的污染物排放总量指标为：VOCs：0.322t/a，颗粒物 0.09t/a。，根据本次验收数据核算：排气筒VOCs平均排放速率是0.024kg/h,颗粒物平均排放速率为0.0067kg/h,生产时间为7200h/a，排气筒VOCs排放量为0.174t/a，颗粒物排放量为0.048t/a，满足污染物总量确认书中的总量控制指标。

表十、验收监测结论

10.1 工程建设对环境的影响 2023年09月09日，山东鑫华地板有限公司根据年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见（临环审字【2022】036号）等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下： 一、工程建设基本情况 （一）建设地点、规模、主要建设内容 项目建设地点位于山东省淄博市临淄区辛店街道乙烯路和经七路交叉口向北100米路西，山东鑫华地板有限公司厂区内，建设性质为技改，建设内容为：利用现有车间，在现有6套聚苯乙烯泡沫塑料箱生产线基础上拆除3套，新建一条7000t/aPVC地板生产线，聚苯乙烯泡沫塑料箱生产线生产能力由100t/a降至50t/a，将全部用于新产品PVC地板包装，技改项目完成后厂区产品将全部变成PVC地板，生产能力为7000t/aPVC地板。办公室、仓库以及相应的附属设施等、公用工程包括供电系统、供水系统、供蒸汽系统依托原有项目。技改项目完成后PVC地板生产线主要生产设备包括：冷混机1台、开炼机2台、轧炼机1台、双辊压延机1台、回火辊1台、切割机1台、混料机1台、破碎机1台、叉车1台以及配套提升机、皮带输送机等辅助设备；环保工程包括：1套二级活性炭吸附装置、1台脉冲式布袋除尘器、危险废物暂存间、一般固废暂存场所、化粪池，隔音降噪设施等。产品生产工艺为：以色母粒、石英砂、PVC树脂及加工助剂等为原辅材料，经投料、混合、冷混、开炼、轧炼、双辊压延、回火、切割、包装等过程制得产品。 （二）建设过程及环保审批情况 项目环境影响报告表于2022年3月由山东美陵中联环境工程有限公司编制，2022年6月29日取得淄博市生态环境局临淄分局审批意见（临环审字【2022】036号），项目于2022年7月开工建设，2023年7月建成，环保设施同时竣工并进行调试运行，项目已办理固定污染源排污登记手续，项目建设以来无环境举报、投诉和处罚。 （三）投资情况 项目工程实际投资2000万元，其中环保投资80万元，占总投资的4%。 （四）验收范围 本次验收范围为山东鑫华地板有限公司年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目内容。 二、工程变动情况 项目工程现状与环境影响报告表内容相比变化为：生产设备中6台背胶机、1台覆膜机未建设，后续建设。其他内容基本一致。 根据生态环境部《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，上述变动不属于重大变动。 三、环境保护设施建设情况 （一）废水 项目冷却水循环使用，不外排；职工生活污水经化粪池处理后，由环卫部门定期清理外运。 （二）废气 项目废气主要为开炼、压延、贴合产生的废气（主要污染物为氯化氢、VOCs、臭气浓度），经集气罩收集，进入1套二级活性炭吸附处理，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；投料、混料工序及PVC边角料产生的粉尘，经集气罩收集后，进入1套脉冲式布袋除尘器处理，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。少量未收集的有机废气和颗粒物无组织排放。 （三）噪声 项目噪声主要来自设备运行。采取的降噪措施为选用低噪音设备、设备减震、距离衰减等，减轻噪声对外界环境的影响。 （四）固体废物 项目固废主要为含油抹布、废包装袋、边角料、生产过程产生的不合格品、除尘器收集颗粒物、废活性炭和职工生活垃圾。 废包装袋收集后外售；除尘器收集粉尘回用于生产；生产过程产生的不合格品、边角料粉碎后回用于生产；含油抹布和职工生活垃圾集中收集后环卫部门清理外运；废活性炭属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定由厂区内危废间暂存，委托有资质的单位进行处置。 其他环境保护设施 项目无其他环保设施。 四、环境保护设施调试效果 （一）污染物达标排放情况 2023年8月4日~8月5日，由淄博国源检测有限公司对该项目进行了验收检测。 1、废气 检测结果表明，验收检测期间，二级活性炭吸附装置排气筒（DA001）VOCs排放浓度最大值为2.91mg/m3，排放速率最大值为0.026kg/h，氯化氢排放浓度最大值为1.3mg/m3，排放速率最大值为0.012kg/h，臭气浓度排放浓度最大值为851（无量纲）；布袋除尘器排气筒（DA002）颗粒物排放浓度最大值为1.8mg/m3，排放速率最大值为0.0076kg/h。VOCs排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值要求；氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准；臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中排放标准值（2000无量纲）；颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求。 检测结果表明，验收检测期间，颗粒物厂界浓度最大值为0.398mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求；VOCs厂界浓度最大值为1.06mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值；氯化氢厂界浓度最大值0.18mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准（0.2mg/m3）；臭气浓度厂界浓度未检出，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准；厂区内无组织非甲烷总烃最大浓度为2.43mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）标准限值要求。 3、噪声 检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为58.4dB(A），夜间噪声最大值49.3dB（A）。噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、固废 项目固体废物未进行监测，未发现超标排放情况。 5.污染物排放总量 项目总量指标为VOCs0.322t/a、颗粒物0.09t/a。 根据验收检测数据（按平均排放速率核算），项目DA001排气筒出口VOCs平均排放速率为0.024kg/h，DA002排气筒颗粒物平均排放速率分别为0.0067kg/h，按照年工作时间7200小时计算，污染物实际排放量为VOCs0.174t/a、颗粒物0.0489t/a。满足总量控制指标要求。 （二）环保设备去除效率 根据验收监测数据计算，二级活性炭吸附装置对VOCs的平均去除效率为94.4%；布袋除尘器对颗粒物的平均去除效率为98.8%。 五、工程建设对环境的影响 按照环境要素监测结果，项目周边最近的地表水为乌河，距离约3840米，项目冷却水循环使用不外排；职工生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理外运，对地表水影响较小；项目周边500米内无敏感目标，产生的噪声衰减到敏感点后对敏感点住户没有影响；项目属于日用塑料制品制造行业，产生的固废得到了有效的处置，对地下水及土壤环境影响较小；项目产生的废气具有较完善的处理措施，验收监测结果表明排气筒污染物达标排放，厂界污染物浓度达标，对周围环境空气影响较小。 六、验收结论 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，验收组一致认为该项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。 七、后续要求 1、补充完善排气筒检测梯、检测平台和排气筒标识牌，确保满足相关规范要求。 2、进一步加强投料工序粉尘收集力度，提高粉尘收集效率和处理效果，确保污染物达标排放。 3、按照危废管理最新规范要求，完善危废暂存间室内外标识牌、危废台账和危废管理制度等，确保危险废物的储存、处置满足危废管理规范要求。 4、加强环保设施管理，及时更换活性炭；完善环保设施运行及维护保养相关记录。 八、验收人员信息 验收人员信息见附件。 山东鑫华地板有限公司 2023年09月09日

附件

附件1 营业执照

附件2 租房合同

附件3 项目环评审批意见

附件4 项目验收检测方案

附件5 排污登记回执

附件6 总量批复文件

附件7 监测委托书

附件8 验收工况证明

附件9 验收监测报告

附件10 环境保护管理制度

附件11 防渗证明

附件12 环保验收竣工意见

项目“三同时”验收登记表

附件1 营业执照

附件2 租赁合同

附件3 项目环评审批意见

附件4 项目验收检测方案

山东鑫华地板有限公司

年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目

验收检测方案

一、污染源监测

（一）有组织废气污染源

①监测位置

DA001、DA002排气筒废气处理设备进口、出口取样口

②监测项目、时间、频次

监测因子：DA001排气筒监测非甲烷总烃、氯化氢、臭气浓度；

DA002排气筒监测颗粒物；

监测项目：排放速率，排放浓度，同时测量排气筒的内径、高度、烟气出口温度、烟气流量；废气进废气处理设备前浓度、速率。

监测时间、频次：正常生产时，2天，每天3次。

③监测分析方法

监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等要求的方法进行。

（二）无组织废气污染源

①监测位置

于厂址界外1.0m内布置4个监测点，上风向1个对比点，下风向3个监控点。

厂内车间下风向布置1个监测点。

②监测项目、时间、频次

监测因子：非甲烷总烃、氯化氢、臭气浓度、总悬浮颗粒物。

监测项目：厂界浓度值。

监测时间、频次：正常生产时，2天，每天4次。

③监测分析方法

监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等要求的方法进行。

二、声环境监测

（1）监测布点

共布设4个监测点，项目厂界东、西、南、北方向（厂界外1米处）分别布置1个监测点。

（2）监测项目

等效连续A声级Leq(A)dB。

（3）监测时间和频率

监测两天，每天昼间夜间各进行一次监测，测量均在无雨天气进行，风力小于四级，监测仪器采用噪声统计仪。

（4）监测分析方法

监测工作按照《环境监测技术规范》进行，监测方法执行《声环境功能区监测方法》（GB3096-2008）。

附件5 排污登记回执

附件6 总量批复文件

附件7 监测委托书

委托书

我公司委托淄博国源检测有限公司对山东鑫华地板有限公司年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目进行验收检测。

委托方：淄博润腾新材料科技有限公司

委托时间：2023年7月1日

附件8 验收工况证明

工况证明

淄博山东鑫华地板有限公司年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目验收检测工作于2023年8月4日、5日进行，验收检测期间环保治理设施运行正常，生产负荷均达75%以上，满足验收检测要求。

特此证明。

山东鑫华地板有限公司

2023年7月15日

附件9 验收监测报告

附件10 环境保护管理制度

环 保 管 理 制 度

为搞好公司环境保护工作，提高环保水平，根据国家及地方政府的有关规定，特制定本公司环保管理制度。

- 公司环保工作的主要任务是：保证企业在生产过程中合理的利用。

- 实行环境保护责任制度，安全生产责任人负责对生产现场的环保工作，负责对各岗位环保问题的巡检及事故处理。

- 各岗位工作人员要严格遵守各操作规程，防止物料的跑、冒、滴、漏，杜绝污染事故的发生。

- 设备在停车检修时要将设备内的物料用干净，清理出来的物料要进行回收再利用，严禁乱排、乱放。

- 公司在两季生产总结情况时，同时总结环保工作，使之逐步完善。

- 加强对车间密闭性的管理，减少设备噪声，加强对生产各环节的管理，减少粉尘排放。

- 公司对环保工作有功人员要进行奖励，对违反本规定操作，视情节轻重给予处罚，对造成环境污染事故的责任人要加重处罚力度。

凡本厂职工应做到：爱护环境、保护环境，每个职工应各负其责，车间、院内及院外所辖必须保持卫生清洁，生活垃圾及生产过程中所产生的垃圾应集中堆放、集中处理，以做到保护人类赖以生存的地球。

山东鑫华地板有限公司

2023年7月2日

附件11 防渗证明

山东鑫华地板有限公司

防渗证明

山东鑫华地板有限公司年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目进行了防渗处理，项目区用水泥地面做防渗处理。在施工过程中专人管理浆料配比计量，确保施工质量和防渗性能。

特此证明。

山东鑫华地板有限公司

2023年7月15日

附件12 环保验收竣工意见

项目“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：	填表人（签字）：	项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年产100吨泡沫包装制品延长产业链技改项目 | 项目代码 | - | 建设地点 | 山东省淄博市临淄区辛店街道乙烯路和经七路交叉口向北100米路西 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2927 日用塑料制品制造行业 | 建设性质 | (新建 (改扩建 (技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产7000吨 | 实际生产能力 | 年产7000吨 | 环评单位 | 山东美陵中联环境工程有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 淄博市生态环境局临淄分局 | 审批文号 | 临环审字[2022]036号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2022年7月5日 | 竣工日期 | 2023年7月3日 | 排污许可证申领时间 | 2023年8月4日 |
|  | 环保设施设计单位 | - | 环保设施施工单位 | - | 本工程排污许可证编号 | - |
|  | 验收单位 | 山东鑫华地板有限公司 | 环保设施监测单位 | 淄博国源检测有限公司 | 验收监测时工况 | 80% |
|  | 投资总概算（万元） | 2000 | 环保投资总概算（万元） | 80 | 所占比例（%） | 4 |
|  | 实际总投资（万元） | 2000 | 实际环保投资（万元） | 80 | 所占比例（%） | 4 |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） | 75 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 3 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | — | 新增废气处理设施能力 | - | 年平均工作时 | 7200h |
| 运营单位 | — | 社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91370305MA3R2Y1FXR002W | 验收时间 | 2023年8月4日-5日 |
| 污染 物达 标排 放与 总量 控制 （工业 建设 项目 详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核定排放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  | 0.09 |  |  | 0.048 | 0.048 |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  | 0.322 |  |  | 0.174 | 0.174 |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他 特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升，水污染物排放浓度——毫克/立方米；废气污染物排放量——吨/年；废水污染物排放量——吨

# Text boxes

，、